ROMÂNIA                                                                               Anexa nr. 4

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                              la Hotărârea nr. _______

MUNICIPIUL BISTRIȚA                                                   a Consiliului Local al

CONSILIUL LOCAL                                                         Municipiului Bistrița

CAIET DE SARCINI

PRIVIND  DELEGAREA GESTIUNII, PRIN CONCESIONARE, A  SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL BISTRIȚA ȘI LOCALITĂȚILE COMPONENTE

CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentul Caiet de Sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare atribuirea contractului de delegare, prin concesionare, a gestiunii serviciului de iluminat public, pentru întreținerea și exploatarea serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița și localitățile componente: Unirea, Slatinița, Ghinda, Viișoara, Sigmir si Sărata.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

(3) Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public.

(4) Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

(5) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic, și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condiții pentru certificarea conformității cu standardele specifice, sau alte asemenea.

(6) Specificațiile tehnice se referă la și la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și alte condiții cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative și reglementări specifice realizării serviciului de iluminat public.

(7) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

(8) Terminologia utilizată este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bistrița.

(9) Caietul de Sarcini, alături de Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bistrița, inventarul bunurilor aferente serviciului, situația bunurilor aferente sistemului de iluminat public proprietate a Municipiului Bistrița, indicatorii de performanță, Caietul de Sarcini al Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Bistrița și oferta desemnată câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire, vor fi anexe la contractul de delegare, prin concesionare, a gestiunii serviciului de iluminat public.

(10) Entitatea contractantă a serviciului de iluminat public este Municipiul Bistrița, situată în județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, str. Piața Centrală, nr.6.

(11) Municipiul Bistrița a decis delegarea, prin concesionare, a gestiunii serviciului de iluminat public pentru activitățile compenente de întreținere și mentenanță aferente iluminatului stradal-rutier, iluminatului ornamental și stradal-pietonal, iluminatului arhitectural, precum și a iluminatului ornamental festiv de sărbători, care va avea loc pe baza unei proceduri concerențiale de atribuire. Obiectivul entității delegatare constă în asigurarea administrării, întreținerii și exploatării rețelelor electrice de iluminat existente în Municipiul Bistrița, modernizarea și extinderea rețelelor electrice existente, în condiții de funcționare permanentă și cu respectarea indicatorilor de performanță cu impact minim asupra mediului.

(11.1.) În ceea ce privește modernizarea sistemului de iluminat public, entitatea contractantă a semnat Contractul de finanțare nr.3989/13.03.2019 pentru proiectul ”Modernizare, reabilitarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente (Unirea, Slatinița, Ghinda, Viișoara, Sigmir si Sărata), care va face obiectul unui proceduri competitive distincte.

Prin urmare, contractul de delegare, prin concesionare, a gestiunii serviciului de iluminat public, va avea ca arie de prestare întreg Municipiul Bistrița și va avea ca obiect întreg sistemul de iluminat public din Municipiul Bistrița. În cazul proiectului de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public, operatorul economic căruia i se va atribui contractul de delegare, prin concesionare, va avea obligația de a preda părțile necesare din sistem, în vederea modernizării, către operatorul/ii desemnat/i câștigător/i a/ai procedurii concurențiale pentru acest proiect, urmând ca la finalizarea lucrărilor să preia spre gestiune, exploatare și întreținere părțile astfel modernizate din sistemul de iluminat public.

Art.1.2. Situația actuală a sistemului de iluminat public

- Zona si amplasamentul

Municipiul Bistrița si localitătile aparținătoare, sunt situate in jud. Bistrița-Năsăud. Municipiul Bistrița este asezat la 47.14 gr.N si la 24.50 gr. E, pe terasele de pe partea dreaptă a râului Bistrița, intre confluența acestuia cu Valea Ghinda si Valea Tărpiului. Este înconjurat de coline acoperite cu livezi și ocupă o suprafața de 14.547 ha, împreună cu cele șase localități componente: Unirea, Slatinița, Ghinda, Viișoara, Sigmir si Sărata.

Municipiul Bistrița e traversat de DN17 (E 571), aflându-se la o distanță de 84 km de Vatra Dornei, 62 km fata de Dej, 124 km de Cluj-Napoca si 321 km de Iasi.

Sistemul de iluminat public include: iluminatul stradal, iluminatul ambiental (parcuri), (zone pietonale), iluminatul arhitectural si iluminatul festiv;

Fiecare din ele au un specific si un mod de tratare, generat de standardele armonizate in iluminat ale Uniunii Europene;

La iluminatul stradal s-a ținut cont de tipul străzilor, destinația lor si intensitatea traficului, fapt pentru care s-au identificat si precizat:

- clasificarea străzilor pe clase in funcție de intensitatea traficului si importanța lor;

- zonele de risc pentru securitatea pietonilor si  a traficului (treceri de pietoni, vecinătatea școlilor, ieșirile din stațiile de salvare, poliție si pompieri precum si intersecțiile importante si cele cu vizibilitate redusă);

- zonele din oras cu probleme din punct de vedere al securității locuitorilor pe timp de noapte (căi pietonale de acces către zone izolate precum si cele de legatură între străzi circulate, zonele de periferie neiluminate, parcurile fară sistem de iluminat etc.);

- zonele turistice si de agrement  precum si cele vizate pentru dezvoltare;

- necesarul de modernizari a sistemului de iluminat;

La iluminatul ambiental se iau in calcul parcurile existente precum si zonele pietonale si de agrement iar la iluminatul arhitectural se are in vedere realizarea iluminatului de punere in valoare a clădirilor si monumentelor.

Iluminatul festiv este o componentă sezonieră a sistemului de iluminat care este utilizată numai in anumite perioade ale anului (de sarbători) sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viata comunității (zilele orasului, etc.) și nu are importanța decât din punct de vedere estetic însa influențeaza consumurile de energie in perioada de funcționare;

(2)  Starea actualului sistem de iluminat public din punct de vedere fizic

În comparație cu anul 1992 sistemul de iluminat public din municipiul Bistrița a cunoscut o dezvoltare continuă fiind reabilitat si extins, activitate pentru care corpurile de iluminat echipate cu surse cu vapori de mercur, și/sau incandescentă au fost inlocuite cu surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu performanțe tehnice mai bune decât cele precedente. Astfel s-a realizat o reducere procentuală a puterii medii pe punct luminos de 15,5% în condițiile în care numărul de puncte luminoase a crescut cu 75% iar puterea instalată a crescut cu 48%;

In prezent există posibilități de reducere in continuare a puterii medii instalate, deoarece soluțiile tehnice actuale sunt mult mai eficiente si printr-o implementare controlată a acestora se pot obtine rezultate foarte bune atât din punct de vedere al consumului cât si al confortului cetățenilor.

Sistemul de iluminat Public din municipiul Bistrița si localitățile componente, totalizează o lungime de rețea de aprox. 160,77 km, din care 98,23 km aeriană clasică LEA (conductoare funie Al.) sau torsadată (conductoare TYIR) si 62,54 km. subterană (LES), un număr de 6206 buc. stâlpi pe care sunt montate 5805 aparate de iluminat.

Stâlpii pentru iluminat din municipiul Bistrița, au fost aleși pe criterii pur economice si de aceea 67,52% din totalul stâlpilor sunt din beton. Acest lucru este determinat si de faptul că o mare parte din acești stâlpi susțin rețele comune, atat de iluminat public cat si de distribuție energie electrică si alimentare cu energie electrică.

Din totalitatea stâlpilor existenti 6206 buc., 4716 buc. sunt echipați cu aparate de iluminat si sunt de tipurile din tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Tip stâlpi | Buc. |
| --- | --- | --- |
| 1 | SC 10001 | 998 |
| 2 | SC 10002 | 460 |
| 3 | SC 10005 | 138 |
| 4 | SE 4 | 1139 |
| 5 | SE 10 | 1040 |
| 6 | SE 11 | 225 |
| 7 | Stâlp metalic stradal | 742 |
| 8 | Stâlp metalic ornamental | 1186 |
| 9 | Stâlp beton ornamental | 190 |
| 10 | Stâlp fontă ornamental | 54 |
| 11 | Stâlp de lemn | 34 |
|  | Total stâlpi | 6206 |

Stâlpii din beton utilizați, sunt stâlpi standard care se regăsesc in tabelul de mai jos:

|  | Tip stâlp | Lungime (cm) | Dimensiuni bază (cm) | Dimensiuni varf (cm) | Greutate (kg) | Clasă beton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stâlpi LEA Vibrați din beton armat si precomprimat | SE4 | 1000 | 23,5x33,7 | 15x15,8 | 860 | C40/50 |
|  | SE7 | 1400 | 32x65 | 25x25 | 2860 | C40/50 |
|  | SE8 | 1200 | 47x62 | 30x31,6 | 3430 | C40/50 |
|  | SE10 | 1000 | 32x55 | 25x26,2 | 2080 | C40/50 |
|  | SE11 | 1000 | 45x65 | 30x31,4 | 2700 | C40/50 |
| Stâlpi LEA Centrifugați din beton armat si precomprimat | SCP 10001 | 1000 | 24/6 | 15/5,1 | 60 | C40/50 |
|  | SCP 10002 | 1000 | 34/6,5 | 24/5,5 | 1175 | C40/50 |
|  | SC 10005 | 1000 | 41/8 | 26/7 | 1500 | C40/50 |

Stâlpii din lemn sunt stâlpi împregnați pentru rezistență la umiditate. Sunt stâlpi pentru care se recomandă sa fie înlocuiți in totalitate deoarece o parte dintre ei prezintă un grad de uzură destul de avansat si în plus în majoritate nu respectă regimul de înaltime al celor din beton;

Din analiza stâlpilor rezultă că o mare parte a stâlpilor se prezintă la un bun nivel tehnic și estetic dar sunt și cazuri in care ei și-au depășit durata de viață normată si necesită înlocuirea lor.  Situația se prezintă astfel:

| Stare stâlpi | Cantitate (buc.) |
| --- | --- |
| Bună | 5717 |
| Degradare medie | 409 |
| Degradare avansată | 80 |
| Total stâlpi | 6206 |

In municipiul Bistrița există in prezent 5805 de aparate de iluminat stradale si ornamentale.  În marea majoritate aparatele sunt in stare bună de funcționare însă, cu trecerea timpului dispersoarele încep să fie acoperite cu agenți poluanți, sau pline de apă, fapt care afectează performanțele luminotehnice si rezultă implicit un raport de consum energetic neconform datorită faptului ca energia consumată nu se regăsește in parametrii luminotehnici obținuti.

| Starea aparatelor | Cantitate (buc.) |
| --- | --- |
| Bune | 4002 |
| Acceptabile | 1502 |
| Necorespunzătoare | 301 |
| Total | 5805 |

Art. 1.3. Obiectivele contractului de delegarea a gestiunii, prin concesionare, a serviciului de iluminat public

(1) Obiectivul contractului este gestionarea și întreținerea unui sistem de iluminat unitar și eficient, care să corespundă cerințelor de trafic, parametrilor de funcționare și siguranță, punerea în valoare din punct de vedere arhitectural sau peisagistic a clădirilor monumente istorice, lăcășurilor de cult, a statuilor, parcuri, etc și a iluminatului ormanental festiv.

(2) Prin acest demers, entitatea contractantă urmărește:

a) întreținerea și exploatarea rețelelor electrice de iluminat public existente în Municipiul Bistrița care sunt descrise la Anexa nr.4.9 și garantarea performanței în funcționare a iluminatului public.

b) realizarea unui dispecerat și a unei echipe de intervenție cu funcția de monitorizare permanentă a rețelelor de iluminat public, în vederea reducerii timpului necesar remedierii disfuncționalităților sau avariilor din întregul sistem de iluminat public.

c) reducerea cheltuielilor de întreținere și exploatare, a costurilor aferente sistemului de iluminat public (materialelor, consumabilelor, etc.);

d) programarea și finanțarea activităților de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public și a instațiilor aferente acestuia. Prin prestarea de activități de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public se va urmări realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Structura și nivelul articolelor de deviz și a tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al activității și vor fi în conformitate cu prevederile legale;

e) optimizarea consumului de energie electrică a iluminatului public;

f) modernizarea rețelelor electrice existente ce deservesc sistemul de iluminat public;

g) extinderea rețelelor electrice existente ce deservesc sistemul de iluminat public.

CAPITOLUL 2. CONDIȚII DE EXPLOATARE ȘI DE ÎNTREȚINERE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Art. 2.1. Obiectul exploatării și întreținerii sistemului de iluminat public

(1) Sistemul de iluminat public cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de interes economic și social desfășurate la nivelul de competență al Municipiului Bistrița, în scopul asigurării următoarelor activități de utilitate publică:

a) Iluminatul stradal rutier;

b) Iluminatul stradal pietonal;

c) Iluminatul ornamental;

d) Iluminatul arhitectural;

e) Iluminatul ornamental festiv;

(2) Exploatarea și întreținerea sistemului de iluminat public reprezintă ansamblul de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare.

(3) Întreținerea sistemului de iluminat public reprezintă ansamblul de operațiuni de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, avînd drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor.

Se vor efectua următoarele acțiuni și activități în scopul asigurării serviciului de iluminat public:

- exploatarea și întreținerea în funcțiune a sistemului de iluminat public (iluminat stradal rutier și pietonal, iluminat ornamental și arhitectural);

- realizarea iluminatului ornamental festiv de sărbători (pascale, de iarnă) și de ziua Municipiului Bistrița;

- dispecerizarea și monitorizarea sistemului de iluminat public;

- modernizarea rețelelor electrice existente ce deservesc sistemul de iluminat public;

- extinderea rețelelor electrice existente ce deservesc sistemul de iluminat public.

Art.2.2. Condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite de ofertanți

2.2.1. Dispecerat și monitorizare

Înființarea unui dispecerat pentru preluarea sesizărilor privind defecțiunile apărute în sistemul de iluminat public.

În cazul nedeținerii acestuia, ofertantul declarat căștigător al procedurii va prezenta un act juridic autentificat care atestă dreptul de proprietate sau de folosință pe toată durata de executare a contractului, a unui spațiu adecvat funcționării dispeceratului pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bistrița, pe care se obligă să îl înființeze și să il facă operațional în maxim 10 zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune, prin concesionare.

Pentru preluarea reclamațiilor și sesizărilor, operatorul economic/delegatul va aloca un număr de telefon public (call center) și o adresă de e-mail care vor fi făcute cunoscute în mass-media, prin grija entității contractante/delegatarului.

Preluarea reclamațiilor/sesizărilor se va face 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în sărbătorile legale, prin personal calificat.

După realizarea modernizării sistemului de iluminat public și implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public, echipamentele aferente sistemului de telegestiune – Data Center (servere, echipamente de comunicații, dulapuri concentratoare, etc.) se vor monta într-un imobil proprietate a delegatarului Municipiul Bistrița, urmând ca operatorul serviciului de iluminat public să primească acces de la distanță pentru vizualizarea si monitorizarea sistemului de iluminat public.

Dispeceratul va fi înființat pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bistrița.

2.2.2. Spații de depozitare

Ofertanții vor face dovada deținerii în proprietate sau în chirie/comodat, pe toată durata de executare a contractului, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bistrița, a unor spații de depozitare  necesare executării serviciilor publice concesionate, astfel:

- teren -  minim 1000 m.p. de teren pentru parcarea utilajelor și depozitarea echipamentelor și a altor bunuri utilizate în procesul de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public (stâlpi, cabluri electrice, instalații electrice pentru realizarea iluminatului ornamental-festiv, etc).

- spațiu acoperit – minim 200 m.p. pentru desfășurarea activității dispeceratului și depozitării bunurilor și echipamentelor ce nu pot fi depozitate în spațiu liber (balastru, igniter, echipamente și bunuri sensibile la praf, umezeală, etc.)

Spațiile de depozitare vor deveni operaționale în termen de 10 zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune, prin concesionare. Spațiile de depozitare vor fi pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bistrița.

2.2.3. Echipaj de intervenție necesar realizării activității de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public

Echipajul de intervenție va fi înființat în maxim 10 zile de la data semnării contractului de delegare, prin concesionare și va fi format din personal de specialitate.

Orice schimbare de personal, din varii motive, va fi comunicată de urgență, în scris, delegatarului. Personalul înlocuit va avea aceeași pregătire și încadrare profesională, precum autorizările mai sus menționate.

Ofertantul va deține personal de specialitate angajat pe perioadă nedeterminat sau cu contract de colaborare, pe toată durată de executare a contractului, după cum urmeză:

- 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) – atestat în domeniul electric, conform Ordinului ANRE nr.11/2013;

- 1 responsabil sau un contract cu o societate care asigură protecția și securitatea muncii, conform Ordinului ANRE nr.45/2016

- 1 inginer/subinginer cu specializarea în luminotehnică atestat profesional în iluminat de tip CAPI	 emis de Comitetul Național Român de Iluminat sau prin certificate echivalente eliberate de Comisia Internațională de Iluminat (C.I.E.), în iluminat exterior, conform Ordinului comun al Ministerului Muncii și al Institutului Național de Statistică nr.2176/931/2013 și a O.G. nr.129/2000.

- 1 inginer/subinginer autorizat ANRE grad IIIA și IIIB, conform Ordinului ANRE nr.11/2013.

Notă: Atestarea și autorizarea persoanelor responsabile de îndeplinirea contractului este obligatorie, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.45/2016 și a Ordinului ANRE nr.11/2013.

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului se vor prezenta documente din care să rezulte că aceste persoane au calitatea de angajați ai ofertantului sau, după caz, dețin angajament de participare sau declarație de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (în cazul în care ofertantul nu are angajat astfel de personal).

Pentru inginer/subinginer autorizat grad IIIA și IIIB, precum și inginer/subinginer cu specializarea în luminotehnică se va prezenta atestat profesional în iluminat de tip ”Secialist în iluminat” cod COR 214237  sau echivalent, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Muncii și Institutului Național de Statistică nr.2176/931/2013 și O.G. nr.129/2000 sau prin certificate echivalente eliberate de Comisia Internațională în Iluminat (C.I.E.), în iluminat exterior (ex. certificare European Lighting Expert, etc.)

Totodată, se vor prezenta CV-urile și atestatul și/sau legistimația, valabile la data limită de depunere a ofertelor.

Pentru restul persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (cu excepția celor 4 mai sus menționate) se vor depune atestatele și/sau autorizațiile valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Toate documentele referitoare la personal se vor depune odată cu oferta tehnică. Pentru operatorii care prezintă experți străini se vor prezenta documente echivalente emise în statul de reședință, în termen de valablitate la data limită de depunere a ofertelor, urmând ca le semnarea contractului (în cazul în care vor fi declarați căștigători) să prezinte documentele recunoscute de autoritățile române.

Recunoașterea în România a actelor de studii obținute în străinătate este reglementată de Ordinul Ministrului Educației (OM) nr.4022/14.05.2008, OM nr.3894/03.05.2012, și OM nr.3158/31.01.2012 și este derulată prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), http://www.cnred.edu.ro.

În conformitate cu cu prevederile art.3 alin. (4) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2017, cerințele referitoare la personalul de specialitate au fost formulate ca cerințe tehnice, iar nu ca cerințe de calificare. Prin urmare, documentele care vor fi depuse de ofertanți în demostrarea îndeplinirii cerințelor tehnice referitoare la personalul de specialitate urmează a verificate și evaluate odată cu analiza propunerilor tehnice ale ofertanților, fiind necesar ca acestea să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor.

2.2.4. Utilaje

Operatorii economici participanți la procedură trebuie să facă dovada deținerii în proprietate sau în folosință a unei minime dotări, astfel cum acestea sunt prevăzute  pentru Clasa 2 de atribuire a licențelor pentru operatorii de servicii de iluminat public, în conformitate cu prevederile H.G. nr.745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.

Dovada se va face fie prin prezentarea actelor de proprietate (contracte de vanzare-cumpărare autentificate, extras C.F.), fie prin prezentarea unor contracte de închiriere/angajament de punere la dispoziție, sau orice alte documente care atestă dreptul de folosință asupra acestora, pe toată durata de derulare a contractului.

Echipa de intervenție la nivelul Municipiului Bistrița va fi formată din minimum următoarele utilaje și echipamente electrice:

- minim 2 buc. platformă ridicătoare cu braț telescopic de 12 m;

- minim 1 buc. automacara;

- minim 1 buc. aparat pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici/luminantmetru

- minim 1 buc. luxmetru digital;

- minim 1 buc. multimetru digital portabil pentru masurare: tensiune, intensitate, putere, energie, (activă, reactivă, aparentă) factor de putere.

- minim 1 buc. aparat măsurat rezistență izolatie;

- minim 1 buc. aparat măsurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pământ;

- minim 1 buc. ciocan hidraulic (picon);

- minim 1 buc. compactor mecanic;

- minim 1 buc. freză de tăiat asfalt și beton;

- minim 1 buc. autobasculantă de minim 3,5 tone;

- minim 1 buc. autolaborator PRAM, specializat in incercari, prelocalizări și localizări exacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane.

Platforma ridicătoare cu braț telescopic cu operare la înălțime de 12 m, autobasculanta, autolaboratorul PRAM și automacaraua trebuie să fie în stare bună de funcționare și să fie autorizate de Registrul Auto Român (RAR) pentru circulația pe drumurile publice.

Operatorii economic vor prezenta:

- copie, conform cu originalul, a certificatului de înmatriculare auto și cartea de înmatriculare a vehiculului emise de IGPR;

- copie, conform cu originalul, a procesului-verbal de verificare tehnică din care să reiasă admiterea în funcționare, efectuată în baza Legii nr.64/2008 și a prescripțiilor tehnice pentru mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special) PR R1 – 2010. Acest document se va prezenta pentru platforma ridicătoare cu braț telescopic cu operare la înălțime de 12 m și automacara.

Pentru toate aparatele de măsurat parametrii de rețea și luminotehnici se vor prezenta următoarele documente:

- certificate de etalonare metrologică emise de un laborator autorizat.

Necesitate deținerii de către operatorii economici a utilajelor și aparatele pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici

- Sistemul de iluminat public este format din stâlpi, corpuri de iluminat public, console, linii electrice aeriene sau subterane, proiectoare, puncte de aprindere și cutii de distribuție a iluminatului public.

Stâlpii de iluminat public stradal rutier pe care sunt montate corpuri au o înălțime de 7-10 m. Corpurile și proiectoarele de iluminat public arhitectural sunt montate pe clădiri la înălțimea de maxim 9 m. Înlocuirea componentelor defecte din corpurile de iluminat public, montarea consolelor pentru susținerea corpurilor de iluminat se realizează cu ajutorul platformelor cu braț ridicător cu operare la înălțime de 12 m.

Sistemul de iluminat public din Municipiul Bistrița este alcătuit din 5805 total corpuri de iluminat din care 3569 buc. deservesc iluminatul stradal rutier. Totodată, Municipiul Bistrița are o populație de peste 75000 locuitori, prin urmare, entitatea contractantă consideră necesară deținerea de către operatorii economici a minim de 2 utilaje de tip PRB în vederea menținerii în parametri  optimi de funcționare a serviciului de iluminat public.

- Detectarea liniilor electrice subterane defecte cât și localizarea cu acuratețe a defectului se realizează cu autolaboratorul PRAM.

- Repararea continuității liniilor electrice subterane se realizează prin operațiunea de mansonare a acestora sau înlocuire, acolo unde condițiile tehnice o impun. Liniile electrice subterane sunt pozate în alei, spații verzi și străzi. Repararea acestora necesită decopertarea îmbrăcăminții asfaltice ce se realizează cu ajutorul ciocanului hidraulic (picon) și a frezei de tăiat îmbrăcăminți asfaltice.

- Readucerea terenului la starea inițială, înainte de turnarea îmbrăcăminții asfaltice se realizează prin compactarea stratului de pământ sau umplutura așezat în șanț cu ajutorul compactorului mecanic. Transportul reziduurilor, a meterialelor și a echipamentelor electrice privind asigurarea continuității serviciului de iluminat public prin operațiuni de menținere – întreținere se realizează cu ajutorul unei autobasculante  de dimensiunie și gabarit corespunzătoare.

- Înlocuirea stâlpilor de beton și asigurarea verticalității acestora în fundații de beton de tip pahar, până la întărirea betonului se realizează cu ajutorul automacaralei.

- Măsurarea parametrilor luminotehnici a corpurilor de iluminat stradal și pietonal se realizează cu ajutorul aparatului de tip luminantmetru. În cazul aleilor, parcurilor, piețelor și intersecțiilor, colo unde nu este posibilă realizarea măsurătorilor cu luminantmetru, acestea se vor măsura cu ajutorul luxmetrului. Măsurarea valorilor de tensiune și intensitate electrică, a energiei electrice active și reactive, a energiei electrice aparente și factorului de putere se realizează cu aparatul de tip multimetru digital portabil. Măsurarea valorii rezistenței izolației cablurilor electrice între faze și față de nul se realizează cu aparatul de măsură rezistență a izolației. Măsurarea valorii rezistenței de dispersie a prizelor de pământ montate la stâlpii de iluminat, puncte de aprindere iluminat public, cutii de distribuție, etc., se realizează cu aparatul de măsurare valoare dispersie prize de pământ.

Efectele nedeținerii de către operatorii economici a utilajelor și aparatele pentru măsurat parametrii de rețea și luminotehnici

- Aparatele de iluminat stradal și arhitectural sunt montate pe stâlpi de beton de tip SC, SE, metalici și pe clădiri. Pentru stâlpi înălțimea de montaj a aparatelor de iluminat stradal este de 7-10 m, iar pentru clădiri, înălțimea de montaj a aparatelor de iluminat este de maxim 7 m. Prin urmare, nedeținerea cu orice titlu de către operatorii economici a platformelor cu braț ridicător cu înălțime de operare de 12 m face imposibilă intervenția în aparatul de ilumint pentru înlocuirea componentelor defecte (lampă, igniter, balastru, etc.)

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui autolaborator PRAM face imposibilă detectarea locului unde cablul electric subteran este secționat și reîntregirea lui prin operțiunea tehnică de execuție a unui manson electric și în concluzie remedierea defectului. Având în vedere că distanța liniei electrice subterne între 2 stâlpi este de minim 30 m, detectarea defectului nu se poate face prin săparea acestei distanțe.

În cazul în care se constată că secționarea cablului electric subteran se află în carosabil sau în alei betonate sau asfaltate, nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui ciocan hidraulic (picon) duce la imposibilitatea decopertării îmbrăcăminții asfaltice și a realizării reîntregirii cablului electric prin mansonare, și pe cale de consecință înlăturarea defectului.

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui compactor mecanic face ca umplutura sau stratul de pământ așezat în șanțul în care s-a pozat cablul electric să nu fie compactată și în cazul turnării de îmbrăcăminte asfaltică, aceasta se va scufunda în timp iar terenul nu va putea fi adus la starea inițială de dinaintea intervenției, făcând astfel lucrarea să devină neconformă.

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unei basculante de minim 3,5 tone face imposibilă transportarea și evacuarea rezidurilor, a materialelor electrice și a transportării instalațiilor de iluminat festiv care sunt voluminoase.

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui aparat de tip luxmetru face imposibilă măsurarea parametrilor luminotehnici ai aparatelor de iluminat stradal și eventual înlocuirea lor, dacă se constată în timp diminuarea parametrilor luminotehnici, iar aceștia devin improprii tipului de clasă de iluminat (conform SR EN 13201 Standard Iluminat Public) la care a fost proiectată strada sau tronsonul de stradă.

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui aparat de tip multimetru digital portabil face imposibilă măsurarea parametrilor electrici ai rețelei de iluminat public (tensiune electrică, intensitate electrică, etc) și stabilirea eventualelor defecțiuni ale sistemului de iluminat public.

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui aparat de măsurare a valorii rezistenței de izolație a cablurilor electrice duce la neîndeplinirea cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini, respectiv art.2.3.1.2. – Revizia liniilor electrice aparținând sistemului de iluminat public (verificarea stării conductoarelor).

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unui aparat de măsurare a valorii de dispersie pentru prize de pământ duce la neîndeplinirea cerințelor din prezentul Caiet de Sarcini, respctiv, art.2.3.1.2. – Revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare a ilumnatului public (verificarea instalației de legare la pământ, legătura la priza de pamânt, măsurarea prizelor artificiale, etc).

- Nedeținerea, cu orice titlu, de către operatorii economici a unei automacarale pentru plantarea stâlpilor prefabricați din beton armat, beton precomprimat și metalici pentru liniile electrice aeriene și subterane duce la neîndeplinirea cu orice titlu de către ofertant a înlocuirii celor fisurați, accidentați și care prezintă un risc pentru circulația rutieră și pietonală.

2.2.5. Autorizații și atestate

Operatorii economici vor face dovada desfășurării activității pe bază de licențe eliberate de autoritățile de reglementare competente, respectiv:

- Atestate C1A și C2A, conform Ordin ANRE nr.45/2016, care conferă competență de proiectare și execuție la instalații de tensiuni cuprinse între 0,4 – 20 kV);

- Dovada certificării ISO 9001 sau echivalent,  ISO 14001 sau echivalent și ISO 45001 sau echivalent.

Notă: Sistemul de management al calității solicitat în condițiile impuse în prezentul Caiet de Sarcini pentru activitățiile de exploatare și întreținere a sistemului de iluminat public al Municipiului Bistrița, prevede să se întocmească Planul Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 ”Sistem de management al calității”, având în vedere că începând cu data de 15 martie 2018 nu mai pot fi efectuate audituri de certificare sau supraveghere conform edițiilor vechi ale standardelor ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004, ci exclusiv conform noilor versiuni ISO 9001:2015.

Prin elaborarea planului calității pentru activitățile de mentenanță-întreținere a serviciului de iluminat public al Municipiului Bistrița se stabilește modul de lucru și condițiile necesare aplicabile pentru realizarea calității specificate prin contract.

De asemenea, se asigură desfăsurarea activității în concordanță cu documentația cerută în prezentul Caiet de Sarcini, specificații, instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, fișe de control, manualul managementului calității, proceduri generale de sistem și operaționale (de procurare, tehnice, de testare), standarde, normative, legi.

Domeniul de aplicare pentru Planul calității

Planul calității se aplică în relație cu delegatarul, în faza de executare a contractului, pentru activitățile și serviciile prevăzute în Caietul de Sarcini.

Pentru asigurarea calității lucrărilor, a colaborării eficiente cu delegatarul, pentru creșterea indicatorilor de performanță și a eficienței energetice operatorii economici vor prezenta în propunerea tehnică următoarele:

- Procedura generală – proces de management;

- Procedura generală – proces de măsurare, analiză și îmbunătățire;

- Procedura operațională – proces operațional;

- Procedura tehnică – proces operațional;

- Planul calității;

- Planul de control, calitate, verificări și încercări (PCCVI);

- Procese-verbale;

- Raport de neconformitate;

- Procedee de execuție proprii însoțite de documentele de referință;

- Instrucțiuni de lucru proprii, însoțite de documentele de referință;

- Instrucțiuni proprii de SSM, însoțite de documentele de referință.

Informații generale de referință pentru Sisitemul de management al calității

La întocmirea Planului calității, operatorii economici participanți în procedură vor ține cont de următoarele, documente, normative și prevederi legale de referință:

- Caietul de Sarcini;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- I7/2011 – Normativ pentru executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 100 Vca și 1500 Vcc;

- C56 – Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

- C300 – Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații.

Obiective

Obiectivul principal este determinat de necesitatea satisfacerii depline a exigențelor delegatarului și respectarea strictă a condițiilor părții tehnice.

Obiectivele referitoare la calitate sunt axate pe realizarea condițiilor esențiale în activitatea de prestări servicii publicer aplicabilă și cu respectarea cerințelor de bază impuse prin documentele de referință și anume:

- Prestarea serviciilor și furnizarea bunurilor necesare în vederea menținerii serviciului de iluminat public al Municipiului Bistrița și localitățile componente în parametrii de funcționare stabiliți prin contract;

- Menținerea disponibilității bunurilor în exploatare și întreținere;

- Crearea unui mediu sigur de operare prin creșterea siguranței în funcționare a sistemelor tehnice prezentate în Caietul de Sarcini;

- Minimizarea intervalelor de nefuncționare a acestora;

- Reducerea costurilor de operare și întreținere prin optimizări în activitatea de personal și în funcționarea sistemelor echipamentelor;

- Creșterea fiabilității echipamentelor;

- Igiena și sănătatea persoanelor, refacerea și protecția mediului;

- Creșterea siguranței și securității muncii.

Atenție!!!

În conformitate cu art._49_din Legea nr.51/2006, Ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire are obligația să prezinte entității contractante, în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, licența de operator de iluminat public  - Clasa 2, împreună cu anexele aferente, licență eliberată de către A.N.R.S.C. în calitate de autoritate de reglementare.

Art. 2.3. Serviciile și lucrările care urmează să fie prestate, respectiv, executate pe perioada de implementare a contractului

- Servicii privind exploatarea, întreținerea, revizia și reparația iluminatului public;

- Servicii privind montarea, demontarea, conectarea-deconectarea și întreținerea menținerea instalațiilor/echipamentelor de iluminat ornamental – festive;

Pentru asigurarea funcționării serviciului de iluminat public în condiții optime se vor efectua de către operatorul de iluminat public următoarele activități de exploatare și întreținere:

- Servicii operative;

- Revizii tehnice;

- Reparații curente

2.3.1. Servicii/Lucrări de exploatare, întreținere, menținere, revizii și reparații

2.3.1.(1) Servicii operative sunt serviciile care constau dintr-un ansamblu de operații și activități pentru monitorizarea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remediere deranjamentelor și urmărirea comportării în timp a instalațiilor.

2.3.1.(2) Reviziile tehnice reprezintă un ansamblu de operații și activități de întreținere executate periodic, în baza unor programe, și sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, precum și în regulamentele de exploatare tehnică. Aceste revizii tehnice, se vor executa, ca regulă, fără întreruperea furnizării serviciului de iluminat public.

2.3.1.(3) Reparațiile curente reprezintă un ansamblu de operații de exploatare și întreținere de mică amploare, executate periodic, în baza unor programe prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametri proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

2.3.1.(1) În cadrul serviciilor operative se vor presta următoarele activități:

- Intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat și accesori;

- Manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

- Manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

- Recepția instalațiilor puse în funcțiune în conformitate cu reglementările în vigoare;

- Analiza stării tehnice a instalațiilor;

- Identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

- Supravegherea defrisării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

- Controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură, inundații, etc;

- Acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- Demolări sau demontări de elemente ale sistemului de iluminat public;

- Intervenții ca urmare a unor sesizări;

- Realizarea serviciilor operative de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se face cu respectarea procedurilor specifice de: (i) admitere în lucru; (ii) supravehegrea lucrărilor; (iii) scoaterea și punerea sub tensiune a instalației; (iv) controlul serviciilor.

2.3.1. (2) În cadrul reviziilor tehnice se execută cel puțin următoarele operațiuni:

- Revizia corpurilor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensor, siguranță, driver DALI, controller local telegestiune;

- Revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare a iluminatului public;

- Revizia liniilor electrice aparținând sistemului de iluminat;

- Revizie controller zonal telegestiune (dacă este cazul);

- Revizia altor componente ale sistemului de telegestiune.

La revizia tehnică a corpurilor de iluminat public, pentru verificarea bunei funcționări, se va lucra cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsuri specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

Astfel, la revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operațiuni:

- Stergerea corpului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

- Inlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

- Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni;

- Testarea funcționării controller-ului;

- Testarea comunicării cu sistemul central;

- Testarea comunicării locale (bluetooth).

La întreținerea și revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operațiuni:

- Înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

- Înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte (ceas programator, etc.). La ceasul programator se va verifica corectitudinea afisării orei curente cât și a programului de aprindere/stingere a iluminatului. În cazul în care se vor constata diferențe orare, operatorul de iluminat public are obligația de a le corecta;

- Înlocuirea, după caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

- Refacerea inscripționărilor, dacă este cazul;

- Verificarea instalației de legare la pământ (legătura la priza de pământ, măsurarea prizelor de pământ artificiale, etc.) Prin ”bucată priză de pământ” se înțelege ansamblul de electrozi legați între ei, inclusiv conducta, până la piesa de separație.

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se vor realiza următoarele operațiuni:

- Verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

- Îndreptarea stâlpilor înclinați;

- Verificarea ancorelor și întinderea lor;

- Verificarea stării conductoarelor electrice;

- Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fascicolelor torsadate, dacă este cazul;

- Verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ, etc.);

- Măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ a prizei de pământ artificiale.

Periodicitatea reviziilor tehnice este de :

- 3 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune ale sistemului de iluminat public;

- 2 ani pentru corpurile de iluminat și accesorii;

- 3 ani pentru liniile electrice cu conductoare neizolate sau izolate torsadate, pe stâlpi de beton sau metal;

- 3 ani pentru liniile electrice cu cablu subteran;

- minim 1 lună pentru inspecțiile vizuale ale sistemului de iluminat public.

2.1.3. (3) Reparațiile curente se execută la:

- Corpuri de iluminat și accesorii;

- Tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

- Rețele electrice de joasă tensiune ale entității locale aparținând sistemului de iluminat public

În cadrul reparațiilor curente la corpurile de iluminat și accesorii se execută următoarele:

- Înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă;

- Ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de iluminat/lămpii, a structurilor vizuale și a interiorului corpului de iluminat;

- Înlăturarea cuiburilor de păsări;

- Verificarea coloanelor de alimentare energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

- Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

- Înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare, deconectare se execută următoarele operațiuni:

- Verificare stării ușilor și încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

- Vopsirea ușilor și a celorlalte elemente ale cutiei;

- Verificarea siguranțelor fuzibile și automate, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice ce cele inițiale;

- Verificarea și strângerea contactelor;

- Verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

- Verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se vor executa următoarele:

- Verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

- Evidențierea în planuri a instalațiilor nou apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

- Solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția de flux luminos al corpurilor de iluminat de către operatorul de întreținere al spațiilor verzi;

- Determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire în funcție de rezultatul determinărilor;

- Verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

- Verificarea și refacerea inscripționărilor, inclusiv numerotarea stâlpilor;

- Verificarea stării conductoarelor electrice;

- La console, brățări sau celelalte armături metalice de pe stâlp se va verifica dacă nu sunt coradate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se vor înlocui, iar cele corespunzătoare se vor revopsi și fixa bine pe stâlp;

- La instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat; se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ; se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință STAS 12604/1988 și se va emite buletinul de încercare a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ.

În cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, conectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Periodicitatea reparațiilor electrice este de:

- 2 ani pentru tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele de joasă tensiune ale iluminatului public;

- 1 an pentru corpurile de iluminat și accesorii;

- 2 ani pentru linii electrice aeriene montate pe stâlpi de beton sau metal;

- 2 ani pentru linii electrice în cablu subteran;

Toate aceste activități au drept scop readucerea tuturor părților instalației de iluminat la parametrii proiectați.

Art.2.4. Activități de exploatare și întreținere

Activitățile de exploatare și întreținere se efectuează pentru funcționarea sistemului de iluminat public stradal-rutier, stradal-pietonal, arhitectural, ornamental și activitățile pentru realizarea iluminatului public ornamental festiv.

2.4.(1) Activitățile de exploatare și întreținere se efectuează pentru funcționarea sistemului de iluminat public stradal-rutier, stradal-pietonal, arhitectural, ornamental sunt descrise mai jos:

1. Înlocuire aparat de iluminat defect/deteriorat

Activitatea constă în demontarea unui aparat deteriorat din diverse cauze (accidente auto în urma cărora sunt distruși stălpii de iluminat public, a căderilor de arbori, a vandalizărilor, etc.) și montarea unuia nou, de același tip sau similar ca și caracteristici tehnice pentru a nu crea discontinuitate estetică. În acest sens, operatorii economici vor depune articole de deviz pentru demontare și montare corpuri de iluminat stradal și pietonal cu puteri cuprinse între 70 și 400W – echipate, în principal, cu lămpi cu vapori de sodiu și halogenuri metalice.

Având în vedere faptul că la lucrările de modernizare/reabilitare a iluminatului public s-au folosit corpuri de iluminat cu grad de protecție minim IP 66 (complet echipate) se vor oferta produse din aceeași gamă.

2. Înlocuire sursă (lampă) arsă, spartă, etc:

Activitatea constă în înlocuirea sursei existente cu una nouă cu aceleași caracteristici cu cea defectă sau superioare.

3. Înlocuire balast

Activitatea constă în înlocuirea balastului defect cu unul nou de același tip cu cel demontat.

4. Înlocuire igniter

Activitatea constă în înlocuirea igniterului defect cu unul nou de același tip cu cel demontat.

5. Înlocuire condensor

Activitatea constă în înlocuirea condensorului defect cu unul nou, similar ca parametrii tehnici cu cel ce a fost înlocuit.

6. Înlocuire dulie defectă

Activitatea constă în înlocuirea unei dulii defecte cu una nouă similară.

7. Înlocuire siguranță individuală corp de iluminat

Activitatea constă în înlocuirea elementului siguranței individuale defect, cu unul similar, inclusiv soclul duliei, dacă este cazul.

8. Curățarea difuzorului aparatelor de iluminat

Activitatea constă în curățarea difuzorului aparatului de iluminat, curățare ce se va executa la fiecare intervenție asupra unui corp de iluminat dotat cu difuzor.

9. Reorientarea aparatelor de iluminat

Activitatea constă în reorientarea brațului suport (consolă) sau a aparatului de iluminat care din diverse motive și-au pierdut orientarea inițială, față de calea de circulație.

10. Înlocuire braț suport (consolă) deteriorat

Activitatea constă în înlocuirea brațului suport deteriorat al aparatului de iluminat în cazul în care acesta este deteriorat și nu mai prezintă siguranță în exploatare Brațul nou va fi de același tip, formă și dimensiuni cu cel demontat.

11. Înlocuirea conductelor (coloanelor de branșament) de alimentare a aparatului de iluminat

Acțiunea constă în înlocuirea conductelor monofazate de alimentare a aparatului de iluminat. Coloana de alimentare a aparatului de iluminat se consideră branșament aerian sau subteran monofazat și la acesta nu se va executa operațiunea de verificare și încercare a rețelei electrice (aeriene sau subterane), din considerente de ordin economic. Coloana de alimentare a unui aparat de iluminat pietonal, stradal sau arhitectural nu depășește 5 m, iar pentru cele suspendate este de 6 m.

Legarea conductelor de branșament (monofazat și trifizat) la rețea sub tensiune, cu atotelescop se măsoară la bucată branșament.

12. Vopsire stâlp și inscripționare

Acțiunea constă în curățarea stâlpului, grunduirea, vopsirea și inscripționarea cu simbol electric și numerotare a acestuia.

13. Refacere inscripționare stâlp și numerotare

Acțiunea constă în marcarea stâlpilor pentru iluminat conform normativelor în vigoare și numerotarea acestora,

14. Remediere defect cablu alimentare energie electrică

Activitatea constă în depistarea și localizarea cablului de alimentare și executarea tuturor operațiilor necesare pentru remedierea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier sau pietonal. Se va ține cont de fișele tehnologice de refacere a sistemului rutier de la Primăria Municipiului Bistrița. Remedierea se va face în baza unei note de constatare întocmită de delegat și acceptată de delegatar.

15. Înlocuire stâlp deteriorat

Activitatea constă în înlocuirea stâlpilor deteriorați (demontare, montare stâlp nou, refacere fundație) care din cauza diverșilor factori (deteriorări cauzate de căderi de arbori, accidente rutiere, înclinări datorate suprasolicitărilor mecanice, segregarea betonului, etc) nu mai prezintă siguranță în exploatare.

Stâlpii vor fi de beton armat centrifugat de tip SC 10001, SC 10002 și SC 10005, și stâlpi de beton armat vibrat tip SE 4, SE11 și SE 10, produși conform SR EN 12843:2005, SR EN 2970:2005 și SR EN 13369:2004, sau alte tipuri de stâlpi necesar a fi înlocuiți. Înlocuirea se va face în baza unei note de constatare întocmită de executant și acceptată de delegatar.

16. Înlocuire capac acces legături electrice la stâlpii de tip lampadar

Acolo unde se constată lipsa sau deteriorarea lor, aceștia se vor înlocui sau completa.

17. Refacere priză de pământ

Activitatea cuprinde toate operațiile necesare refacerii acesteia în cazul în care se constată că rezultatele măsurării rezistenței de dispersie a prizei de pământ sunt neconforme și constă în înlocuirea sau completarea cu electrozi, platbandă, etc., până la obținerea valorii conforme a rezistenței de dispersie.

18. Verificare priză de pământ

Prin ”bucată priză de pământ” se înțelege ansamblul de electrolizi legați între ei, inclusiv conducta, până la piesa de separație.

Activitatea constă în verificarea prizei de pământ prin măsurarea rezistenței de dispersie a acesteia (conform STAS 12604:1988) și întocmirea ”Buletinului de încercare a rezistenței de dispersie a prizelor de pământ” care va fi predat în original sau în copie ”conform cu originalul” delegatarului.

19. Înlocuire cablu de alimentare subteran

Activitatea constă în înlocuirea porțiunilor de cablu subteran de alimentare, care datorită vechimii sau altor factori nu mai prezintă siguranță în exploatare și executarea tuturor operațiunilor necesare pentru înlocuirea acestuia, inclusiv refacerea infrastructurii sistemului rutier, pietonal și a spațiilor verzi. Înlocuirea se va face în baza unei de constatare întocmită de delegat și acceptată de delegatar.

20. Înlocuire cutie de distribuție deteriorată

Activitatea constă în înlocuirea cutiilor de distribuție necorespunzătoare sau deteriorate și care prezintă pericol în exploatare.

21. Reparare cutie de distribuție

Activitatea constă în înlocuirea echipamentelor defecte din cutia de distribuție, inclusiv elementele deteriorate ale carcasei.

22. Verificarea și încercarea rețelei electrice aeriene constă în măsurarea rezistenței de izolație pe toate fazele, încercarea cu tensiune mărită, verificarea punerilor la pământ a rețelei, întocmirea și predarea la delegatar a buletinului de încercare a rezistenței de izolație a rețelelor electrice aeriene.

23. Verificarea și încercarea rețelei electrice subterane constă în măsurarea rezistențelor pe cele 3 faze, încercarea cu tensiunea mărită și verificarea rezistenței de izolație și de legare la pământ a mantalei de plumb și a armăturii de oțel a cablului reparat, întocmirea și predarea la delegatar a Buletinului de încercare a rezistenței de izolație a rețelelor electrice aeriene. Acestea se măsoară la bucată tronson. Prin ”tronson de cablu” se înțelege porțiunea de cablu cuprinsă între două cutii (capete) terminale, când nu există niciun manson de legătură pe traseu, între două mansoane de legătură sau între un manson și o cutie (cap) terminal.

24. La scoaterea de sub tensiune a rețelei electrice, în vederea reparației precum și racordarea branșamentelor și repunerea în funcțiune după efectuarea operațiunilor pentru rețea electrică aeriană și subterană se vor cuprinde: întrările și ieșirile personalului din posturile de transformare subterane sau supraterane, ridicarea capacelor la cutiile de distribuție repunerea lor la loc, deschiderea ușilor la punctele de aprindere și închiderea lor, legarea și dezlegarea cordoanelor de legare la pământ a instalației scoase de sub tensiune, montarea plăcilor avertizoare (de securitate) și repunerea sub tensiune după efectuarea operațiunilor.

Avariile, accidentele, furturile și vandalizările care pot apărea în sistemul de iluminat public al Municipiului Bistrița sunt evenimente ocazionale, necontrolate, cauzate din culpa terțelor persoane, calamități naturale, forță majoră sau evenimente energetice.

Analiza incidentelor și avariilor trebuie abordată și monitorizată  în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița.

Analiza fiecărui incident sau avarie va fi consemnată în cadrul unui proces-verbal în care vor fi consemnate, cel puțin următoarele informații:

- Locul și data apariței incidentului sau a avariei;

- Situația ante incident sau avarie, dacă se funcționa sau nu în schema normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

- Cauzele care au favorizat apariția și dezvoltarea evenimentelor;

- Manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării și lichidării evenimentului;

- Efectele produse asupra instalațiilor, dacă a rezultat sau nu echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

- Efectele asupra delegatarului serviciului de iluminat public, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate și/sau alte efecte depistate;

- Situația procedurilor/instrucțiunilor de exploatare, reparații și a cunoașterii lor, menționarea lipsurilor constatate și a eventualelor încălcări ale celor existente;

- Măsuri tehnice și organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor și responsabilităților

Analiza incidentelor și avariilor se va face în termen de 5 zile de producerea acestora. În cazul în care pentru lămurirea cauzelor și consecințelor sunt necesare probe, încercări sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la producerea acestuia/acesteia.

Analiza avariei sau incidentului se va face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea reprezentanților delegatarului – entitatea contractantă. În cazul special al accidentelor soldate cu deteriorarea sau distrugerea de elemente de iluminat publice, aparținând sistemului de iluminat, operatorul va proceda la refacerea iluminatului urmând ca delegatarul să deruleze toate operațiunile de recuperare a costurilor aferente lucrărilor de reparație.

25. Diagnosticare defecțiuni de alimentare

Activitatea constă în depistarea și localizarea defecțiunilor de alimentare în cazul în care rețeua aeriană sau subterană de tip trifazat sau coloana aparatului de iluminat pietonal, stradal, arhitectural sau ornamental de tip monofazat este întreruptă/izolată/.

În prima etapă se va constata tronsonul de rețea electrică trifazată întreruptă/izolată, urmând ca în etapa doi să se efectueze măsurători electrice pentru verificarea și încercarea rețelei electrice aeriene sau subterane prin metoda înjumătățirii tronsonului până la depistarea distanței dintre doi stâlpi în care este localizat defectul.

26. Înlocuire transformator pentru reducere de tensiune

Activitatea constă în înlocuirea transformatoarelor necorespunzătoare, deteriorate sau defecte și care prezintă pericol în exploatare.

27. Înlocuire și reglare ceas programator (automat programabil)

Reglarea ceasului programator constă în verificarea programului de aprindere-stingere a iluminatului publical ceasului programatorși reglarea orei de afișare a acestuia. În cazul în care se constată neconcordanțe privind cele mai sus menționate, acestea se vor remedia.

2.4.(2) Activitățile pentru realizarea iluminatului public ornamental festiv

- Furnizarea și recepția instalațiilor de tip ornamental-festiv, respectiv:

- transportul instalațiilor de către operator la punctul propriu de depozitare, la adresa transmisă de entitatea contractantă/delegatar; transportul și manipularea echipamentelor și instalațiilor de iluminat festiv se va face de către operator/delegat cu mijloace adecvate, pentru a evita deteriorarea acestora;

- recepționarea instalațiilor livrate în prezența reprezentanțiilor operatorului/delegatului, cu respectarea următoarelor cerințe:

- verificarea cantităților livrate, funcționarea corectă, verificarea calității și a conformității acestora;

- instalațiile care nu se conformează ofertei prestabilite între părți vor fi refuzate, operatorul/delegatul având obligația să le înlocuiască în termen de 48 de ore;

- încheierea unui proces-verbal de recepție;

- încheierea, între părți, a unui grafic de montare-demontare a instalațiilor;

- transportul instalațiilor după demontare de către operator/delegat la punctul propriu de depozitare.

- Lucrări necesare înainte de montajul instalațiilor de tip ornamental – festiv:

-demararea lucrărilor de montaj va fi condiționată de efectuarea următoarelor lucrări cu personal autorizat.

- verificarea funcționabilității rețelelor electrice (LES și LEA), a stâlpilor de iluminat, a conductelor funie OI-Zn, în zonele unde se vor monta instalațiile;

- înainte de punerea în funcțiune, se vor verifica conexiunile electrice la întrerupătoare, la clemele serie, etc. Se va face verificarea funcțională prin alimentarea instalației, anterior amplasării la o sursă de electricitate mobilă (generator) pentru a se evita montarea unor echipamente cu deficințe;

- remedierea defectelor din rețelele electrice și din stâlpii de iluminat; se vor înlocui funiile ce sunt defecte sau se vor monta acolo unde lipsesc, astfel încât la începerea montajului instalațiilor, activitatea să decurgă conform graficului de montare.

- Lucrări necesare în perioada montării instalațiilor:

- toate echipamentele necesare realizării iluminatului festiv vor respecta anumite instrucțiuni de montaj, de punere în funcțiune și de exploatare; având în vedere că elementele constitutive propuse realizării unui iluminat ornamental festiv optim pot fi montate diferit (pe stâlpii de iluminat existenți, sub formă de traversări și suspendate deasupra carosabilelor, pe fațadele unor clădiri, în rondouri pe cadre metalice, etc.), elementele și sistemul de prindere al acestora diferă și se realizează astfel:

- pe stâlpii de iluminat public existenți, figurinele vor fi prinse cu cleme universale de prindere, cârlige de fixare și susținere, platbande, catarame de prindere, etc; panourile transversale realizate din mai multe elemente componente se montează pe cablu de oțel zincat fixat la capete cu plăci cu șuruburi, cablul de alimentare fiind fixat prin cose de diverse dimensiuni (ex. 200 x 2,6, 500 x 7,5, etc.);

- pentru echipamentele montate pe fațadele clădirilor, alimentarea se va putea realiza din interior, de la tabloul de iluminat;

- în cazul în care rețeaua de iluminat este de tip LEA, alimentarea acestor figurine se va face prin cleme de derivație cu dinți, cu un cablu de tip CYY;

- în cazul în care rețeaua de iluminat este de tip LES, alimentarea figurinelor se va realiza prin interiorul stâlpului de la clemele de legătură (pentru stâlpii metalici prevăzuți cu guri de vizitare);

- pentru cazul figurinelor din rondouri, sprijinite pe pământ, alimentarea se face cu cablu de tip CYY, tot de la stâlpii de iluminat din apropierea obiectivului, ancorarea acestora realizându-se cu scoabe metalice pentru fixare în pământ, dibluri sau conexpanduri (în beton);

- efectuarea tuturor lucrărilor de iluminat ornamental festiv se realizează cu personal specializat (electricieni autorizați și calificați) cu respectarea normelor de protecție a muncii;

- înainte de punerea în funcțiune, se vor verifica conexiunile electrice la întrerupătoare, la clemele serie, etc;

- montarea produselor festive se va realiza fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente;

- aprinderea și stingerea iluminatului festiv se va realiza concomitent cu iluminatul public;

- eventualele efecte ce pot duce la pierderi sau degradarea instalațiilor, cad în sarcina operatorului economic/delegatului.

- Lucrări necesare în perioada funcționării instalațiilor:

- lucrările de verificare, întreținere, reparații instalații de iluminat festiv presupun următoarele operații:

- verificarea periodică a instalațiilor de iluminat festiv montate;

- întreținerea instalațiilor de iluminat festiv ce prezintă discontinuitate în funcționare;

- repararea și remedierea defectelor apărute în funcționare;

- înlocuirea în timp operativ a instalațiilor deteriorate (24 ore);

- eventualele efecte ce pot duce la pierderi sau degradarea instalațiilor, cad în sarcina operatorului economic/delegatului.

- Lucrări necesare în perioada demontării instalațiilor

- în perioadele precizate, instalațiile se vor demonta în timp util și va avea loc transportul acestora la punctul de lucru și la furnizor;

- eventualele efecte ce pot duce la pierderi sau degradarea instalațiilor, cad în sarcina operatorului economic/delegatului.

- Programul de derulare a activității de iluminat ornamental-festiv:

- Pentru sărbătorile de iarnă:

- operatorul economic/delegatul va fi anunțat până în data de 1 noiembrie cu privire la locațiile unde vor fi montate instalațiile, extinderea sau limitarea acestora.

- după stabilirea numărului de instalații, tipul și modelul acestora, până cel târziu la data de 1 decembrie a anului în curs se va proceda la operațiile de montare a instalațiilor de iluminat ornamental festiv, astfel încât la data de 04 decembrie, instalațiile să fie funcționale;

- începând cu data de 08 ianuarie a anului următor se va trece la operațiunea de demontare a instalațiilor până cel târziu la data de 15 ianuarie.

- Modul de realizare a iluminatului ornamental festiv cu elemente ce vor fi achiziționate în perioada derulării contractului:

- fiecare concept/variantă propusă pentru realizarea iluminatului ornamental festiv va fi însoțită de costul realizării instalației;

- înainte de prezentarea conceptelor/variantelor operatorul economic/delegatul va prezenta delegatarului cataloage, broșuri, fotografii, etc cu elementele și echipamentele pentru realizarea iluminatului ornamental festiv pentru anul în curs;

- în cazul în care cele 2 concepte/variante nu sunt agreate se va stabili o variantă finală în funcție de indicațiile delegatarului;

- în conceptele/variantele propuse, operatorul economic/delegatul are obligația de a utiliza în fiecare an cel puțin 1/3 elemente și echipamente care nu au fost utilizate în anii precedenți în Municipiul Bistrița;

- instalațiile de iluminat ornamental festiv vor fi însoțite de coduri, certificate de conformitate sau declarații de conformitate ale producătorilor;

- operatorul economic/delegatul își va programa și dimensiona utilajele și forța de muncă astfel încât să respecte și să se încadreze în termenii contractuali de montare, conectare, întreținere, deconectare, demontare în perioada de funcționare a instalațiilor ornamental festive;

Locațiile/obiectivele din Municipiul Bistrița care vor amenajate se grupează pe următoarele categorii:

- Străzi, bulevarde:

- cu traversări și elemente de stâlp;

- doar cu elemente de stâlp;

- Parcuri, rondouri, intersecții, esplanade;

- Intrări și ieșiri oraș;

- Sediul Primăriei Municipiului Bistrița;

Locațiile sunt enumerate cu titlu exemplificativ cu principalele lor caracteristici apoximative care sunt enunțate în Anexa la Caietul de Sarcini.

Delegatarul își rezervă dreptul de a alege dintre aceste locații sau să adauge pe cele pe care dorește să le amenjeze, în fiecare an, în funcție de bugetul alocat evenimentului, aspecte de natură tehnică, etc.

Art.2.5. Monitorizarea funcționării sistemului de iluminat public

2.5. (1). Implementarea programului de monitorizare a funcționării serviciului de iluminat  constă în urmărirea soluționării reclamațiilor/sesizărilor, a intervențiilor în sistem, a duratei normate de funcționare a componentelor sistemului, a datei montajului, etc.

Dispecerizarea se va face 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână și constă în preluarea sesizărilor/reclamațiilor, constatărilor sau observațiilor din teren – care vor fi notificate și trecute într-un registru de sesizări.

Procedurile de lucru pentru remediere/soluționare vor fi stabilite conform regulamentului serviciului și vor trebui să conțină cel puțin următoarele:

- Inspecția/Verificarea periodică a stării de funcționare a sistemului de iluminat public se va face doar în prezența reprezentanților desemnați ai delegatarului/entității contractante;

- Emiterea de către delegatar/entitatea contractantă  a comenzilor de lucru pentru remedierea defectelor constatate în urma verificărilor efectuate.

În cazul defecțiunilor de alimentare pe arii extinse se va anunța Direcția de Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița, dispeceratul (deranjamente) SDEE Transilvania Nord S.A.- Sucursala Bistrița cu localizarea cât mai exactă a zonelor respective.

După realizarea modernizării sistemului de iluminat public și implementarea sistemului de telegestiune se vor monitoriza și ajusta cel puțin următoarele funcții ale sistemului:

- Reducerea consumului de energie electrică corelată cu reducerea fluxului luminos al aparatului de iluminat;

- Adresabilitatea și varierea fluxului luminos fiecărui aparat solicitat;

- Programarea pornirii și opririi iluminatului pe întreg sistemul de iluminat public, pe puncte de aprindere, pe circuite;

- Programarea pornirii, opririi și a scenariului de funcționare a iluminatului arhitectural;

- Indicarea funcționalității componentelor sistemului de iluminat public;

- Starea circuitelor prin cunoașterea de la distanță a stării funcționării rețelei electrice respective, punctului luminos, semnalizarea unor posibile defecte;

- Generarea de rapoarte.

2.5.(2) Exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat public prin realizarea ansamblului de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare.

2.5.(3)Îndeplinirea indicatorilor de performanță de către operatorul economic/delegat.

Urmărirea indicatorilor de performanță și reactualizarea acestora conform evoluției sistemului de ilumint public se realizează de către delegatar/entitatea contractantă.

2.5.(4) Pentru Materialele recuperate ca urmare a demontării lor din sistemul de iluminat public, delegatul va avea o evidență separată în gestiunea proprie și va transmite, lunar, delegatarului situația materialelor recuperate.

Scoaterea din gestiune a materialelor recuperate (casarea) se va face de către o comisie din care va face parte și un reprezentant al delegatarului.

2.5.(5) Pe întreaga durată de executare a contractului, operatorul economic/delegatul va asigura, în conformitate cu cerințele delegatarului/entitatea contractantă, următoarele activități:

- exploatarea și întreținerea în stare de funcționare a sistemului de iluminat public stradal-rutier, stradal-pietonal, ornamental și arhitectural;

- repararea, montarea-demontarea instalației de iluminat ornamental festiv, conectarea/deconectarea tuturor instalațiilor și echipamentelor de iluminat festiv utilizate temporar cu ocazia sărbărilor de iarnă și a altor evenimente festive în Municipiul Bistrița.

- modernizarea și/sau extinderea rețelelor electrice existente ce deservesc sistemul de iluminat public.

CAPITOLUL 3. CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE ȘI ÎNTREȚINERE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Precizările următoare au caracter de condiții tehnice obligatorii de îndeplinit de către operatorii economici participanți în procedura de atribuire a contractului de delegare, prin concesionare, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița.

Art.3.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de iluminat public destinate îndeplinirii activitității de exploatare și întreținere a serviciului de iluminat public stradal-rutier, stradal-pietonal, ornamental și arhitectural din Municipiul Bistrița – Fișele Tehnice sunt prevăzute în Anexa nr.4.9 la prezentul Caiet de Sarcini.

Operatorii economici au obligația completării fișelor tehnice anexate, cu datele și informațiile specificate în fișele tehnice emise de producătorul/importatorul autorizat și a certificatelor/declarațiilor de conformitate pentru produsele și echipamentele ofertate. Datele și informațiile trebuie să corespundă specificațiilor din Anexele la Caietul de Sarcini.

Nu se admit raspunsuri de gen: „DA”, „CONFORM”.

Ofertele care nu prezintă în detaliu, inclusiv numele produselor și ale producătorilor acestora, soluția propusă pentru fiecare dintre cerințele prezentului Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice, vor fi respinse conform legislației în vigoare.

Se vor anexa pentru verificarea informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea legalizată a acestora.

Pentru conformitate, fișele tehnice și diagramele putere/flux luminos vor fi confirmate de producător (semnate și ștampilate în original).

CAPITOLUL 4. CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ÎN EXPLOATARE, PROTECȚIA MUNCII. CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

Art.4.1. Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

- Respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

- Exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

- Furnizarea către autoritatea de reglementare, respectiv, A.N.R.S.C. a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

- Creșterea eficienței și a randamentului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producție, a consumului specific de material și materie energie electrică și reechiparea, reutilarea și retehnologizarea acestora;

- Prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

- Personal de intervenție operativă;

- Conducerea operativă prin dispecer;

- Înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

- Analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor și încadrarea în norme;

- Elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

- Realizarea unui plan de măsuri în ceea ce privește aducerea sistemului de iluminat în parametrii proiectați;

- Realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

- Statistică incidentelor, avariilor și analiza acestora;

- Instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătura cu calitatea serviciilor;

- Lichidarea operativă a incidentelor;

- Funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

-    Evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

- Aplicarea de metode performanțe de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

-    Executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizeaza funcționarea economică și siguranța în exploatare;

- O dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract;

- La semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, prin concesionare, delegatarul/entitatea contractantă va preda către operatorul economic/delegat baza de date a sistemului de iluminat public;

- În termen de 6 luni de la predarea sistemului de iluminat public, precum și după fiecare realibilitare a acestuia, operatorul economic/delegatul va preda către delegatar/entitatea contractantă, pe bază de proces-verbal de predare primire baza de date a sistemului de iluminat public care va avea următoarea structură:

Art.4.2. Activitățile și acțiunile pentru realizarea sistemului de iluminat public se vor executa astfel încât să se realizeze:

- verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune, a posturilor de transformare, a cutiilor de distribuție, a corpurilor de iluminat;

- corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

- controlul calității serviciului asigurat;

- întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

- măsuri necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat;

- respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

- funcționarea instalațiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate;

- respectarea regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița;

- îndeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

- asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

- urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice si verificarea de către delegatar/entitatea contractantă;

- funcționarea pe bază de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

- menținerea capacităților de realizare a serviciului și exploatarea eficientă a acestora, urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

- întocmirea și prezentarea către delegatar/entitatea contractantă a raportului tehnic anual ce va cuprinde:

- raportul detaliat lunar al prestațiilor de exploatare și întreținere;

- prezentarea lor în formă grafică și scrisă,

- analiza și interpretarea datelor din punct de vedere tehnic;

- instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu.

CAPITOLUL 5. LUCRĂRILE DE INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC (REABILITĂRI, MODERNIZĂRI ȘI EXTINDERI A REȚELELOR ELECTRICE EXISTENTE  ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC)

Art.5.1.(1) Pe durata contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciului de iluminat public, operatorul economic/delegatul va executa lucrări de investiții în sistemul de iluminat public.

(2) Obiectivele de investiții publice aferente serviciului de iluminat public ce implică fonduri de la bugetul local, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local și se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale Consiliului Local;

(3) Obiectivele de investiții în sistemul de iluminat public (modernizări, extinderi, reabilitări) se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție privind autorizarea executării lucrărilor de construcții precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii;

(4) Lucrările de investiții în sistemul de iluminat public, inclusiv proiectarea și autorizarea acestora, se vor executa de către operatorul economic/delegat, la prețurile/tarifele ofertate și menționate în Anexa la contractul de delegare, prin concesionare, a serviciului.

(5) Operatorul economic/delegatul va prelua în concesiune toate investițiile (reabilitări, modernizări) realizate conform Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, respectiv a Planului anual de investiții și va asigura exploatarea și întreținerea acestora la prețurile/tarifele ofertate și menționate în Anexa la contractul de de delegare, prin concesionare, a serviciului.

(6) Operatorul economic/delegatarul are obligația respectării prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate conform legii;

(7) Propunerile de investiții vor fi comunicate de către operatorul economic/delegat entității contractante până la data de 31 octombrie a fiecărui an calendaristic pentru anul următor. Entitatea contractantă/delegatarul va analiza propunerile, va face completările și/sau ajustările necesare și va definitiva lista de investiții până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic pentru anul următor. După aprobarea Planului de investiții de către Consiliul Local, acesta va fi comunicat operatorului economic/delegatului în termen de 10 zile de la aprobare.

(8) Recepția lucrărilor de obiectivele de investiții (reabilitări, extinderi, modernizări) se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(9) Acceptarea la plată și ordonanțarea cheltuielilor cu investițiile se asigură lunar, pe baza facturilor fiscale emise de operatorul economic/delegat, însoțite de situațiile de plată pentru lucrări, rapoartele de lucrări și procesele verbale de recepție a lucrărilor acceptate de delegatar/entitatea contractantă, în conformitate cu programele de exploatare și întreținere lunare, vizate de către delegatar prin responsabilii împuterniciți în acest sens, și aprobate de ordonatorul de credite sau persoana căreia i-au fost concesionare atribuții în acest sens;

(10) Perioada de garanție acordată lucrărilor de investiții va fi de 5 ani;

(11) Garanția de bună execuție a lucrărilor de investiții este distinctă de garanția acordată produselor conform fișelor tehnice.

Art.5.2.(1) Activitatea de proiectare implică realizarea documentației tehnice pentru lucrările de investiții. În cadrul documentației tehnice (faza PT+DE) se vor aborda lucrările de montare aparate de iluminat LED, modernizare puncte de aprindere prin automatizarea lor, modernizarea sistemului de iluminat stradal-rutier, modernizarea sistemului de iluminat ornamental și stradal-pietonal, modernizare sistem de iluminat arhitectural.

(2)Întocmirea documentației tehnice cade în sarcina operatorului economic/delegatului care va face toate demersurile necesare pentru obținerea avizelor de la autoritățile competente. Cheltuielile pentru obținerea avizelor vor fi suportate de către entitatea contractantă/delegatar.

(3)Proiectarea sistemelor de iluminat și alegerea puterii aparatelor de iluminat se va face cu respectarea calculelor luminotehnice pentru fiecare situație martor, astfel cum acestea sunt prevăzute în Studiul de fezabilitate care fi pus la dispoziția operatorului economic/delegatului de către entitatea contractantă.

(4)În cazul în care calculele luminotehnice pentru fiecare situație martor, nu sunt prevăzute în Studiul de fezabilitate mai sus menționat, operatorul economic/delegatul are obligația de a prezenta fișiere de calcule luminotehnice (folosind programe independente de calcul luminotehnic: DIALUX, RELUX, etc.)

(5)Calculele luminotehnice se vor executa în conformitate cu prevederile SR EN 13201 pentru clasele sistemului de iluminat specificate în situațiile martor.

CAPITOLUL 6. FINANȚAREA CHELTUIELILOR ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.6.1.(1) Finanțarea cheltuielilor de funcționare, exploatare și investiții – exclusiv cele generate de consumul de energie electrică asumate de entitatea contractantă/delegatar – a serviciului de iluminat public se asigură din veniturile proprii ale operatorului economic/delegatului.

(2) Contravaloarea fiecărei lucrări de investiții va fi plătită de entitatea contractantă/delegatar in baza situatiilor de lucrari intocmite de operatorul economic/delegat, acceptate de catre entitatea contractanta/delegatar.

(3) Veniturile proprii ale operatorului economic/delegatului provin din încasarea de la entitatea contractantă/delegatar, în calitate de reprezentantă a comunității locale beneficiare a sistemului de iluminat public, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat.

(4) Contravaloarea activităților serviciului public delegat se determină în baza tarifelor/prețurilor unitare ofertate de operatorul economic/delegat și menționate în Anexa la contractul de delegare, prin concesiune a serviciului public, specifice fiecărui tip de activitate în parte și a cantităților de lucrări executate.

(5) Operatorul economic/delegatul va asigura respectarea cerințelor de eficiență energetică și a altor cerințe tehnice stabilite prin legislația și standardele în vigoare, Regulamentul și prezentul Caiet de sarcini, la achiziția materialelor și echipamentelor de iluminat, precum și în activitatea de exploatare.

(6) Sumele necesare funcționării și exploatării serviciului de iluminat public precum și cele destinate lucrărilor de investiții executate în cadrul contractului, se prevăd în bugetul local și se aprobă odată cu acesta, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art.6.2.(1) Durata contractului de delagare a gestiunii, prin concesionare, este de 5 ani de la data semnării sale de ambele părți contractante.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 și art. 24 alin. (2) - (3) din Legea nr. 230/2006, durata contractului se poate prelungi, cu aprobare din partea Delegatarului, pe baza Hotărârii Consiliului Local, prin semnarea de către Părţi a unui Act Adiţional și exclusiv pentru  motive de interes general, după cum urmează:

- în ipoteze precum, dar fără a se limita la, cazul în care la data stabilită pentru încetarea efectelor contractului în curs, procedura de atribuire a noului contract de delegare a gestiunii serviciului nu a fost finalizată, iar prelungirea contractului se impune în baza obligativității de a asigura continuitatea și funcționarea sistemului de iluminat public, la parametrii din standardele de iluminat și conform regulamentului serviciului. .

Prin urmare, prelungirile succesive ale duratei Contractului nu vor depăși, cumulat, durata maximă de 2 ani.

CAPITOLUL 7. VERIFICĂRI/MONITORIZARE, IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI RECEPȚII, GARANȚIA PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR

Art.7.1.(1) Monitorizarea implementării contractului și verificările efectuate de entitatea contractantă/delegatar, constau în:

- Verificarea în teren a prestației/lucrărilor efectuate și transmise de operatorul economic/delegat prin fișele de lucri zilnice;

- Verificarea reclamațiilor/ sesizărilor soluționate de operatorul economic/delegat;

- Înregistrarea restanțelor și comunicarea lor operatorului economic/delegatului;

- Verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță privind cantitatea și calitatea serviciului, indicatori stabiliți în Anexa la contractul de delegare,

- Respectarea îndeplinirii celor 2 (două) programe care trebuie elaborate de operatorul economic/delegat, conform art.7.5. din prezentul Caiet de Sarcini.

(2)Entitatea contractantă/delegatarul, prin împuterniciții săi, reprezentați de personalul de specialitate din cadrul Direcției Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița, va verifica/monitoriza modul de realizare a obligațiilor contractuale de către operatorul de iluminat public atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, conform prezentului Caiet de Sarcini, contractului de delegare, prin concesionare, și a Regulamentului serviciului public.

Art.7.2. (1) Zilnic, operatorul economic/delegatul va preda spre analiză și verificare entității contractante/delegatarului fișele de lucru pentru activitățile efectuate.

(2)Reclamațiile/sesizările primite de la dispeceratul operatorului economic/delegatului vor fi trecute în Registrul unic de reclamații/sesizări. Fiecărei reclamații/sesizări i se va aloca un număr unic de înregistrare.

(3)Registrul unic de reclamații/sesizări va cuprinde minim următoarele rubrici pe care operatorul economic/delegatul are obligația de a le completa și transmite zilnic entității contractante/delegatarului:

- numărul de înregistrare;

- data primirii;

- data înregistrării;

- persoana fizică sau juridică care a făcut reclamația/sesizarea;

- numărul de telefon sau e-mailul celui care a făcut reclamația/sesizarea;

- locația reclamației/sesizării (cartier/localitate componentă, stradă, bloc, scară, nr.ap/casă, etc.);

- tipul aproximativ al defectului;

- data și ora la care operatorul economic a intervenit și modul de soluționare (s-a soluționat sau nu reclamația/sesizarea);

- în cazul în care reclamația/sesizarea nu a fost soluționată se va consemna și motivul nesoluționării precum și data reprogramării intervenției.

(4)Zilnic, operatorul economic/delegatul va transmite în format electronic entității contractante/delegatarului programul de lucru al unității de intervenție defalcat pe schimburi, precum și al reclamațiilor/sesizărilor la care și-a propus să intervină. La data semnării contractului, operatorului economic declarat câștigător al procedurii de atribuire, i se va comunica adresa de e-mail pentru transmiterea datelor mai sus solicitate.

Art.7.3.(1) În raportul de control lunar al activității de exploatare și întreținere, entitatea contractantă/delegatarul va consemna și modul de soluționare de către operatorul economic a reclamațiilor/sesizărilor primite de la utilizatori (persoane fizice și persoane juridice) și eventual penalitățile aplicate operatorului economic/delegatului pentru deficiențele constate, conform contractului.

(2)Raportul lunar de control va fi întocmit de către entitatea contractantă/delegatar și va fi transmis spre semnare operatorului economic/delegatului.

(3)În cazul în care operatorul economic/delegatul are obiecțiuni față de Raportul de control lunar îl va semna cu obiecțiuni și va anexa la Raport obiecțiunile formulate.

(4)Obiecțiunile operatorului economic/delegatului vor fi analizate de entitatea contractantă/delegatar, iar dacă acesta își menține punctul de vedere din Raport, va fi convocat la sediul entității contractante/delegatarului pentru mediere și analizarea de comun acord a obiecțiunilor.

Art.7.4. Operatorul economic/delegatul va întocmi și prezenta un Raport detaliat al activităților/operațiunilor prestate în luna anterioră, pe baza comenzilor entității contractante/delegatarului, conținând cantități și tarife. Raportul detaliat lunar se va prezenta până în data de 15 ale lunii următoare celei în care s-a întocmit factura, va fi verificat de către entitatea contractantă/delegat și va însoți factura aferentă serviciului.

Art.7.5. Programul de întreținere și mentenanță

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, și în condițiile enunțate în cuprinsul său, entitatea contractantă/delegatarul, va pune la dispoziția operatorului economic/delegatului situația sistemului de iluminat public din Municipiul Bistrița.

(2)Pe baza auditului efectuat de către operatorul economic/delegatului, care nu va depăși 4 luni de la data primirii de la entitatea contractantă a sistemului de iluminat public, a specificațiilor din Caietul de Sarcini și a Regulamentului serviciului de iluminat public, operatorul economic/delegatul va prezenta entității contractante/delegatarului următoarele:

a) ”Programul de activități de întreținere-menținere a Sistemului de Iluminat Public” pentru anul în curs, întocmit în conformitate cu oferta depusă;

b) ”Programul de montare, conectare/deconectare și demontare instalații electrice de iluminat festiv” pentru anul în curs, conform prevederilor Caietului de Sarcini.

(3)În următorii ani de derulare a contractului, operatorul economic/delegatul va întocmi, la începutul fiecărui an calendaristic un program de mentenanță și întreținere pe care îl va comunica entității contractante/delegatarului până la data de 15 ianuarie, în vederea aprobării acestuia. Entitatea contractantă/delegatarul va bugeta valoarea anuală a serviciilor de mentenanță și întreținere, pe baza programului aprobat.

(4)Pe perioada derulării contractului, nici operatorul economic/delegatul, nici entitatea contractantă/delegatarul nu sunt ținuți de respectarea cantităților estimate prevăzute în Caietul de Sarcini și propunerea financiară (acestea putând fi mai mari sau mai mici pentru fiecare tip de operațiune), ci doar de tarifele stabilite în propunerea finaciară și ajustările/modificările de tarife, dacă este cazul.

(5)Cantitățile de operațiuni necesare se vor stabili în funcție de necesitățile sistemului de iluminat public, în fiecare an, la începutul anului (cu excepția primului an de contract), după cum urmează:

a) pe baza programelor de lucrări/servicii de mentenanță și întreținere, și de iluminat festiv elaborate de către operatorul economic/delegat, în care va prezenta entității contractante/delegatar necesitățile de întreținere și mentenanță ale sistemului;

b) comenzilor date de către entitatea contractantă/delegatar, precum și pe baza

c) solicitărilor entității contractante/delegatarului privind iluminatului festiv.

(6)Entitatea contractantă/delegatarul va plăti lunar contravaloarea facturilor emise, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la Registratura Primăriei Municipiului Bistrița.

(7)Facturile pentru operațiunile/activitățile prestate/executate se emit în baza Raportului detaliat lunar al activităților, acceptat de către entitatea contractantă/delegatar, cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care a efectuată prestația.

(8) Acceptarea la plată a prestației lunare, conform celor mai sus precizate, este condiționată de prezentarea de către operatorului economic/delegat a următoarelor:

a) raportul lunar detaliat al prestațiilor de exploatare și întreținere și/sau execuție lucrări asupra sistemului de iluminat public;

b) semnarea de către operatorul economic a raportului de control lunar întocmit de entitatea contractantă/delegatar, fără obiecțiuni;

c) predarea materialelor recuperate și rezultate în urma serviciilor/lucrărilor și de confirmarea prin semnătură de către entitatea contractantă/delegatar a situației de lucrări.

Art.7.6. (1) Se consideră restante, acele servicii/prestații/lucrări prevăzute în Programul activităților de menținere-întreținere a sistemului de iluminat public și a Programului de montare/demontare și conectare/deconectare a iluminatului festiv, lucrările lunare care nu au fost executate în această perioadă sau au fost executate incomplet, cât și reclamațiile/sesizările care nu au fost soluționate în luna respectivă.

(2)Restanțele vor fi constatate și consemnate de către entitatea contractantă/delegatar în raportul de control lunar, aferent lunii respective, pentru tipul de activitate desfășurat de către operatorul economic/delegatar.

(3)Restanțele vor fi trecute, de drept, în Programul activităților de menținere-întreținere a sistemului de iluminat public până la recuperarea lor de către operatorul economic/delegat

(4)Restanțele privind Programul de montare/demontare și conectare/deconectare a iluminatului festiv vor fi prioritate pentru operatorul economic/delegat pentru recuperarea acestora, având în vedere specificul activității iluminatului festiv, ca perioadă de timp determinată și bine stabilită de funcționare a acestuia.

(5)Verificarea și consemnarea recuperării restanțelor cade în sarcina entității contractante/delegatarului, acestea făcându-se, în mod obligatoriu, în prezența operatorului economic/delegatului.

Art.7.7. Operatorul economic/delegatul răspunde exclusiv de buna desfășurare a prestației, atât cantitativ cât și calitativ.

Art.7.8. Serviciile privind activitatea de exploatare și întreținere se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip a activitate în parte.

Art.7.9.Garanția pentru servicii, produse și lucrări este următoarea:

- Pentru produsele din oferta tehnică se va acorda garanția producătorului;

- Pentru interventiile efectuate in vederea prestarii activitatii de exploatare si întreținere a iluminatului public, termenul de garanție este cel prevazut in fisele tehnice ale fiecarui produs;

- Pentru lucrările privind sistemul de iluminat public garanția va fi de 5 ani.

- Termenul de garanție acordat iluminatului ornamental festiv reprezintă perioada de timp de funcționare a instalațiilor electrice de iluminat ornamental festiv, între montarea și demontarea acestora și este de 5 ani.

Art.7.11.Stocul de produse constituit de operatorul economic/delegat

(1)Pentru asigurarea îndeplinirii parametrilor de performanță pentru funcționarea în condiții de siguranță și continuitate a serviciului de iluminat public și pentru a preîntâmpina consecințele cauzate de eventualele avarii, accidente, furturi, operatorul economic/delegatul este obligat să constituie un stoc de produse la dispoziția entității contractante (stâlpi, corpuri de iluminat, etc.), stabilit de comun acord cu entitatea contractantă/delegatarul, în termen de 45 de zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune, prin concesiune, care va fi achitat de către operatorul economic/delegat la momentul constituirii

(2)Valoarea estimată a stocului este de 20.000,00 lei cu TVA inclus.

Art.7.12. Obligațiile operatorului economic/delegatului legate de realizarea iluminatului ornamental festiv, precum și termenele pentru îndeplinirea obligațiilor sunt următoarele:

- Elementele pentru iluminatul ornamental festiv deținute de către entitatea contractantă vor fi preluate de către operatorul economic/delegat, pe baza unui proces verbal de predare primire și vor fi folosite pentru realizarea iluminatului ornamental festiv până la scoaterea din uz a acestora.

- Pentru elementele achiziționate în timpul derulării contractului să pună la dispoziția entității contractante/delegatarului, în termen de 7 (șapte) zile de la solicitarea în scris, cel puțin 2 (două) variante pentru iluminatul festiv particularizat pe cerințele și potențialul Municipiului Bistrița utilizând instalațiile ofertate (la valorile ofertate) cu identificarea soluțiilor tehnice, precum și simulări ale soluțiilor propuse pentru fiecare locație în parte în format electronic și pe hârtie pe format A3 color, entitatea contactantă/delegatarul având un termen de 5 (cinci) zile calendaristice pentru a dispune varianta agreată. În cazul în care niciun din variante nu este agreată se va stabili o variantă finală prin discuție directă, în funcție de indicațiile entității contractante/delegatarului, utilizându-se echipamentele și instalațiile ofertate ca număr și model (la propunerea operatorului economic/delegatului, acceptată de entitatea contractantă/delegatar, echipamentele și instalațiile de iluminat festiv pot fi înlocuite cu unele echivalente care să respecte, de asemenea, condițiile generale și specifice tehnice pentru respectivul tip de produs);

- să livreze toate echipamentele și instalațiile de iluminat festiv cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data începerii montajului pentru fiecare eveniment;

- să finalizeze montarea echipamentelor și instalațiilor de iluminat festiv cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită a evenimentului;

- să finalizeze demontarea echipamentelor și instalațiilor de iluminat festiv după încheierea evenimentului, în termenul stabilit pentru fiecare eveniment;

- să înlocuiască sau să repare în caz de defecțiuni produsele constând în echipamente și instalații de iluminat festiv în termen de 48 de ore de la comunicarea constatării defecțiunii sau din oficiu;

- toate produsele furnizate constând în echipamente și instalații de iluminat festiv vor fi însoțite de certificate de conformitate.

Art.7.13. Matricea riscurilor

(1)Riscurile de exploatare prevăzute în matricea de mai jos, se vor repartiza între entitatea contractantă/delegatar și operatorul economic/delegat, astfel încât serviciul de iluminat public să funcționeze în condiții optime.

(2)Fiecare operator economic participant în procedură are obligația să își asume prin oferta depusă riscurile conform celor precizate în matricea de riscurilor. În cazul neacceptării de către ofertant a repartiției riscurilor, oferta va fi declarată neconformă.

(3)Prin soluţia întocmită de fiecare operator economic participant în procedură în condițiile prevăzute prin Caietul de Sarcini, întregul sistem de iluminat public din Municipiul Bistrița trebuie să ajungă să corespundă cerințelor prescrise din normele interne și internaționale referitoare la iluminatul public și să fie exploatat și condus unitar.

| Nr.crt. | Riscul asumat | Alocare | Gestionarea riscurilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Municipiul Bistrița | Împărțită | Operator economic |  |
|  | Imposibilitatea finanțării | x |  |  | - Identificarea și crearea portofoliului de proiecte al entității; - Pregătirea riguroasă a documentației tehnice preliminare; - Contractarea finanțări nerambursabile/credite |
|  | Lipsa capacității financiare a entității contractante pentru a sprijini costurile de întreținere | x |  |  | - Inserarea în contract a unor clauze prin care operatorul economic se obligă să efectueze lucrările de menținere-întreținere în conformitate cu Planul anual de activități de întreținere-menținere a sistemului de iluminat public, aprobat de entitatea contractantă. Astfel, operațiunile efectuate vor fi aprobate de către entitatea contractantă la începutul fiecărui an în funcție de bugetul său. (A se vedea art.4.3.-4.4, art.5.1.1. lit.c) din Contract și art.6.5. din Caietul de Sarcini |
|  | Executarea slab calitativă a anumitor operațiuni |  |  | x | - Inserarea în contract a obligației operatorului economic de a organiza și administra evidența reclamațiilor/sesizărilor primite de la entitatea contractantă și beneficiarii serviciului de iluminat public în Registrul unic de reclamații/sesizări, pe toată durata contractului. (A se vedea art.5.1.1. lotj, art.10.1. din Contract și art.6.2. din Caietul de Sarcini; - Inserarea în contract a obligației operatorului economic de a întocmi rapoarte detaliate lunare privind prestarea serviciilor lunare sau ori de câte ori este nevoie ale activității prestate, structurate pe categorii de servicii/lucrări pe care le va trimite spre verificare, aprobare și decontare entității contractante (A se vedea art.5.1.1. lit.g) și m), art.82., art.91, art.13.4. din Contract și art.6.4. din Caietul de Sarcini; - Inserarea în contract a unei clauze conform căreia operatorul economic va răspunde integral pentru toate operațiunile efectuate și pentru procedeele folosite, atunci când acestea sunt efectuate de el sau în numele lui, precum și toate actele justificative încheiate pe durata contractului în legătură cu sistemul de iluminat public, care au legătură cu obiectul contractului. (A se vedea art.5.1.1. lit.n), art.5.3. lit.j) din Contract și art.6.8. din Caietul de Sarcini) |
|  | Exploatarea defectuoasă a echipamentelor tehnologice și a mijloacelor de transport |  |  | x | - Inserarea în contract a unei clauze conform căreia operatorul economic are obligația de a încheia, înainte de prestarea serviciilor/executarea lucrărilor o asigurare cu societate abilitată ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea pe parcursul executării contractului privind lucrările executate utilajele, echipamentele materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze serviciile/lucrările, precum și pentru daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. (A se vedea art.5.1.1. lit.y) din Contract. |
|  | Stabilirea eronată a etapelor aferente operațiunilor de mentenanță |  | x |  | - Inserarea în contract a unor penalități pe zi de întârziere, în cazul în care operatorul economic nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, conform graficului de execuție, respectiv, programul de lucrări de menținere-întreținere, programul de montare-demontare instalații iluminat festiv, coroborat cu aplicarea prevederilor din Anexa nr.__la contract care reglementează Indicatorii de performanță; - Entitatea contractantă și operatorul economic își vor desemna reprezentanții pentru a participa la controlul serviciilor/lucrărilor și întocmirea proceselor-verbale de constatare (A se vedea art.5.4. lit.b) din Contract și art.2.5.1. din Caietul de Sarcini |
|  | Neconcordanța cu indicatorii de performanță |  |  | x | - Inserarea în contract a unor penalități pe zi de întârziere pentru nerespectarea Indicatorilor de performanță ai serviciului, perceperea de despăgubiri, rezilierea unilaterală a contractului din partea entității contractante (A se vedea art.15.2. din Contract); - Registrul unic de reclamații/sesizări va fi ținut de către operatorul economic și în format digital și va fi transmis, prin e-mail zilnic entității contractante. (A se vedea art.5.1.1. lit.j) din Contract și art.7.2. din Caietul de Sarcini) |
|  | Fluxul informațional slab între entitatea contractantă și operatorul economic |  | x |  | - Inserarea unor clauze conform cărora operatoru economic va organiza și administra evidența reclamațiilor/sesizărilor primite de la entitatea contractantă și utilizatorii serviciului de iluminat public în Registrul unic al reclamațiilor/sesizărilor, pe toată durata de implementare a contractului (A se vedea art.7.3. din Caietul de Sarcini); - Controlul lunar efectuat de către entitatea contractantă referitor la toate prestațiile/lucrările efectuate de operatorul economic, conform Caietului de Sarcini care face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciului de iluminat public. (A se vedea art.7.3. din Caietul de Sarcini): - Operatorul economic va permite accesul personalului entității contractante, responsabil de monitorizarea și executarea contractului, pentru verificarea cantității și calității activităților efectuate de către operatorul economic (A se vedea art.5.1.1. lit.p) din Contract și art.4.1. din Caietul de Sarcini) |
| 7. | Creșterea costurilor operaționale și de întreținere |  | x |  | - Inserarea în contract a clauzelor privind ajustarea prețului, conform Ordinului ANRSC nr.77/2007 |
| 8. | Riscuri de modificări legislative |  | x |  | Risc de operare în sarcina ambelor părți care poate fi limitat prin intermediul actelor adiționale în care se reglementează noile situații apărute ca urmare a modificărilor legislative |

CAPITOLUL 8. CLAUZE DE ASIGURĂRI

(1)Operatorul economic/delegatul va suporta din bugetul propriu primele de asigurare iar instrumentul de asigurare va acoperi cel puțin următoarele riscuri:

a) vandalizări, distrugeri și furturi ale componentelor Sistemului de Iluminat Public;

b) accidente provocate din exploatarea și întreținerea Sistemului de Iluminat Public;

c) accidente provocate asupra Sistemului de Iluminat Public de terțe părți.

(2)Prejudiciile cauzate Sistemului de Iluminat Public vor fi recuperate de către operatorul economic/delegat de la Asigurator sau de la terțe părți responsabile, conform prevederilor legale în vigoare, entitatea contractantă/delegatarul neavând nicio obligație în acest sens.

(3)Operatorul economic/delegatul are obligația să repare, să înlocuiască sau să remedieze orice componentă a Sistemului de Iluminat Public distrusă sau lipsă, pe propria cheltuială.

(4)Clauzele referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada concesiunii și la predarea bunurilor retur la sfârșitul concesiunii vor fi astfel stabilite încât la încheierea contractului capacitatea de realizare a serviciului public de către entitatea contractantă/delegatar să fie menținută în parametrii proiectați.

CAPITOLUL 9. MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

(1)Pe toată perioada derulării contractului, operatorul economic/delegatul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

(2)Operatorul economic/delegatul are obligația de a lua măsurile necesare protejării și/sau refacerii vegetației, a spațiilor verzi, din zonele afectate de lucrări de modernizare și de întreținere-menținere a iluminatului public.

CAPITOLUL 10. REDEVENȚA

(1)Nivelul redevenței anuale va fi de minim 5% din valoarea totală a facturilor încasate de operatorul economic/delegat pentru serviciile și lucrările prestate/executate anul anterior pentru activitățile de întreținere-menținere, mentenanță, reabilitare, modernizare, în baza contractului de delegare de gestiune, prin concesionare, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistrița.

CAPITOLUL 11. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

- Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în Caietul de Sarcini, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Instrucțiunilor către ofertanți (Fișa de date) și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

De asemenea, propunerea tehnică va oferi toate informatiile necesare calcularii punctajului pentru factorii de evaluare tehnici.

Propunerea tehnică va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele documente/informatii:

- Documente/informații:

- Descrierea modului de realizare a întreținerii și exploatării sistemului de iluminat public din Municipiul Bistrița și localitățile componente, pe toată durata de executare a contractului și garantarea performanței în funcționare a iluminatului public, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

- Descrierea modului de asigurare și funcționare a dispeceratului, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a iluminatului ornamental festiv, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini;

- Descrierea modului de realizare a mordernizării și extinderii rețelelor existente care compun sistemului de iluminat public din Municipiul Bistrița și localitățile componente;

- Descrierea produselor, dotărilor (utilajelor) și echipamentelor utilizate de ofertant în executarea contractului.

Notă 1: Toate produsele, dotările și echipamentele (utilijale) trebuie să se conformeze cerințelor prevăzute de entitatea contractantă/delegatar în Caietul de Sarcini.

Notă 2: Fișelor tehnice, buletinele de încercare, procesele-verbale de validare/omologare, certificatele/declarațiile de conformitate, ale produselor, dotărilor și echipamentelor utilizate trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute de entitatea contractată în Caietul de Sarcini. Fișele tehnice vor fi prezentate în limba română iar cele străine vor însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Notă 3: Descrierea dotărilor și echipamentelor va fi însoțită de următoarele documente:

- documente care atestă deținerea acestora în proprietate/leasing și/sau în chirie/angajament de punere la dispoziție/alte forme de deținere, pe toată durata de executare a contractului.

- copii conform cu orginalul de pe autorizările, certificatele și restul documentelor precizate la în Caietul de Sarcini.

- Prezentarea Sistemului de Management al Calității care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Procedura generală – proces de management;

- Procedura generală – proces de măsurare, analiză și îmbunătățire;

- Procedura operațională – proces operațional;

- Procedura tehnică – proces operațional;

- Planul calității;

- Planul de control, calitate, verificări și încercări (PCCVI);

- Procese-verbale;

- Raport de neconformitate;

- Procedee de execuție proprii însoțite de documentele de referință;

- Instrucțiuni de lucru proprii, însoțite de documentele de referință;

- Instrucțiuni proprii de SSM, însoțite de documentele de referință.

- Descrierea modalității de acces la specialiștii necesari și obligatorii pentru prestarea în condiții corespunzătoare a contractului, prezentarea organigramei, precum și depunerea documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor tehnice referitoare la personalul de specialitate, respectiv documente din care să rezulte că persoanele nominalizate sunt angajate ale ofertantului sau, după caz, angajamente de participare/declarații de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (dacă ofertantul nu are angajat astfel de personal).

Pentru personalul nominalizat cu îndeplinirea contractului se vor prezenta documente din care să rezulte că aceste persoane au calitatea de angajați ai ofertantului sau, după caz, dețin angajament de participare sau declarație de disponibilitate al/ale persoanei/persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (în cazul în care ofertantul nu are angajat astfel de personal).

Pentru inginer/subinginer autorizat grad IIIA și IIIB se vor prezenta legitimațiile și atestatele corespunzatoare, iar pentru inginer/subinginer cu specializarea în luminotehnică se va prezenta atestat profesional în iluminat de tip ”Secialist în iluminat” cod COR 214237  sau echivalent, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Muncii și Institutului Național de Statistică nr.2176/931/2013 și O.G. nr.129/2000 sau prin certificate echivalente eliberate de Comisia Internațională în Iluminat (C.I.E.), în iluminat exterior (ex. certificare European Lighting Expert, etc.)

Atestatele și legistimațiile vor fi in termen de valabilitate și se vor depune la data limită de depunere a ofertelor.

Pentru restul persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului (cu excepția celor  mai sus menționate) se vor depune atestatele și/sau autorizațiile valabile la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Notă 4: Pentru operatorii care prezintă experți străini se vor prezenta documente echivalente emise de statul de reședință, în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, urmând ca, la data semnării contractului (în cazul în care vor fi declarați câștigători) să prezinte documente recunoscute de autoritățile române. (Recunoașterea în România a actelor de studii obținute în străinatate este reglementată de Ordinul Ministrului Educației (OM) nr.4022/14.05.2008, OM nr.3894/03.05.2012 și OM nr.3158/31.01.2012 și este derulat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), http://www.cnred.edu.ro), în conformitate cu prevederile art.3. alin.(4) din Instrucțiunea nr.1/2017.

- Declarații/angajamente:

- Declaraţie/angajament pe propria răspundere din partea ofertantului din care să rezulte ca,  în cazul  în care oferta sa va fi declarata câştigătoare va prezenta un act juridic autentificat care atestă dreptul de proprietate sau de folosință pe toată durata de executare a contractului, a unui spațiu adecvat funcționării dispeceratului pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bistrița, pe care se obligă să îl înființeze și să il facă operațional în maxim 10 zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune, prin concesionare.

- Declaraţie/angajament pe propria răspundere din partea ofertantului din care să rezulte ca,  în cazul  în care oferta sa va fi declarata câştigătoare, va prezenta dovada că deține în proprietate/chirie/rate/comodat/alte forme de deținere, pe toată durata de executare a contractului a spațiilor de depozitare solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini.

- Declaraţie/angajament pe propria răspundere din partea ofertantului din care să rezulte ca,  în cazul  în care oferta sa va fi declarata câştigătoare, în termen de 45 de zile de la semnarea contractului va constitui un stoc de produse la dispoziția entității contractante/delegatarului în valoare 20.000,00 lei cu TVA inclus.

- Declarație/angajament pe proprie răspundere din partea ofertantului în baza căreia își asuma prin oferta depusă, în mod irevocabil și necondiționat, riscurile de exploatare, conform celor precizate la art.7.13. ”Matricea riscurilor” din Caietul de Sarcini”.

- Declarație/angajament pe proprie răspundere din partea ofertantului din care să rezulte că, în situația în care va fi declarat câstigător se va obliga să încheie, înainte de semnarea contractului de concesiune,  o poliță de asigurare cu o societate de profil, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea pe parcursul executării Contractului privind serviciile prestate, lucrările executate, utilajele, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze serviciile/lucrările, precum și pentru daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

- Alte informații solicitate de entitatea contractantă:

a) Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și care se referă la condițiile privind sănătatea și securitatea muncii se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in baza art.89, alin.(2) litera d), din HG 867/2016.

b) Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului privind respectarea reglementarilor         obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca. Ofertantul va mentiona in declaratie ca a tinut cont si va respecta aceste reglementari obligatorii, la elaborarea ofertei si respectiv pe parcursul executarii contractului de furnizare. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12,Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel.+40 21 408 9605, Fax:+40 21 408 9615,Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel.+40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.

c) Declaratiile de la pct.a și b vor fi prezentate, atât de către ofertant, cât și de subcontractanții declarați in oferta.

IV. Precizari cu privire la propunerea tehnica:

a) Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare;

b) Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

c) Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea   valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

d) Ofertanţii au obligaţia ca în cazul în care au neclarităţi asupra unei cerinţe, să ceară clarificări. În caz contrar, se consideră că toate condiţiile tehnice prevăzute în documentatia de atribuire au fost acceptate. Entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă ca neconformă, în cazul în care ofertantul prezintă în propunerea tehnică soluţii tehnice, performanţe şi funcţionalităţi diferite de cele prevăzute în Caietul de Sarcini sau lipsesc unele dotări cu echipamente.

e) Informatiile prezentate in propunerea tehnica vor fi insotite de declaratii/certificate de conformitate si/sau agremente tehnice emise de producatori, de reprezentanti autorizati ai acestora sau de autoritati competente, in acord cu legislatia romaneasca in domeniu. In considerarea principiului recunoasterii reciproce, se accepta si atestate de recunoastere conform legislatiei in vigoare.

f) Pentru fiecare produs ofertat ofertantul va prezenta Fisa tehnica cu denumirea produsului din care sa rezulte specificatiile/ parametrii/ caracteristicile tehnice si de calitate ofertate. Produsele ofertate trebuie să fie noi.

g) Ofertantul este obligat sa respecte durata perioadei de garantie. Perioada de garantie acordata produselor, echipamentelor și lucrărilor de catre ofertant este cea declarata in propunerea tehnica si nu poate sa fie mai mica decat cea din Caietul de Sarcini.

h) Orice exprimare din documentatia de atribuire, care include specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, trebuie înteleasa ca fiind însotita de mentiunea " sau echivalent ".

i) Ofertanții vor indica în mod distinct, motivat conform legislației în vigoare, care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Lipsa acestor indicații clare și distincte presupune că documentele nu sunt confidențiale.

Atentie!

Propunerea tehnică va fi numerotată și va fi însoţită de un opis al documentelor solicitate.

Lipsa propunerii tehnice echivalează cu lipsa ofertei.

- Modul de prezentare a propunerii financiare

Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu entitatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.

Elementele de cheltuieli în baza cărora se va elabora și prezenta propunerea financiară sunt cele prevăzute în Anexa 1 la Ordinul ANRSC nr.77/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorilor activităților serviciului de iluminat public.

Propunerea financiară trebuie să furnizeze toate informațiile cu privire la cost și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

Propunerea financiară se va exprima în lei și se va transmite la sediul entății contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.

Propunerea  financiară, va cuprinde prețul total şi va fi exprimata in lei, fara TVA, cu 2 zecimale.

Propunerea financiara va contine prețul unitar și pretul total cumulat al tuturor activităților/operațiunilor ofertate, exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

Se vor completa următoarele formulare:

•	Formular de propunere financiara: Formular nr. 7

•	Centralizator de preturi: Anexa la Formular nr. 7

•	Fișele de fundamentare a tarifelor pentru toate operațiunile/activitățile ofertate, conform Ordinului ANRSC nr.77/2007, în format Excel.

• 	Propunerea de contract, însușit de ofertant prin semnare si stampilare pe fiecare pagina, indicand că ofertantul l-a citit, înțeles și acceptat pe deplin.

Ofertantii au dreptul de a formula amendamente cu privire la clauzele specifice din propunerea de contract, cu respectarea dispozitiilor art.89 alin.(3) lit.b) din HG 867/2016. Eventualele propuneri cu privire la clauzele contractului se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de depunerea ofertei.

Notă 1: Tarifele cotate de ofertanți în cadrul propunerii financiare trebuie să conducă la atigerea următoarelor obiective:

- Asigurarea prestării serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate solicitate prin Caietul de Sarcini și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului, în scopul atingerii indicatorilor de performanță stabiliți;

- Realizarea unui raport calitate-preț cât mai eficient pentru entitatea contractantă/delegatar, și respectiv, pentru utilizatorii serviciului, pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, a serviciului de iluminat public în Municipiul Bistrița și localitățile componente;

- Asigurarea funcționării eficiente a serviciului de iluminat public, precum și a integrității bunurilor conexe acestuia, aparținând domeniului public și privat al entității contractante care sunt sau pot fi afectate de modul de prestare a serviciului, precum și asigurarea protecției mediului.

Notă 2: Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către entitatea contractantă și asumată de ofertanți. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 87 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 867/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare.

Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații:

a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

Notă 3: În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

Notă 4: Intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a îndeplini toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile în cadrul contractului.

Atenție!

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

CAPITOLUL 11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE ȘI FACTORII DE EVALUARE

(1)În conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.100/2016, criteriul de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, este ”criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic” stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală.

(2)Factorii de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița

- FACTORI DE EVALUARE FINANCIARI

I.1. Costul unitar pe intervenție/punct luminos (corp iluminat):

-  costul cel mai mic ofertat- lei pe intervenție/punct luminos -  70 puncte;

- pentru alte costuri  unitare pe intervenție/punct luminos ofertate, punctajul acordat se va diminua proporțional cu raportul dintre costul cel mai mic si celelalte costuri supuse evaluării, folosind formula:

Pfinanciar = CM/CO x 70

Pfinanciar –   punctajul acordat la criteriul 1

CM –  costul cel mai mic ofertat = SUMA (Ts1 - Ts118)

CO  – costul ofertat = SUMA (Ts1 - Ts118)

Tsn  - tariful ofertat pentru serviciul n

| Crt. | Denumire operatie | UM | Cantitate maxima estimata | Pret unitar (lei) | Tarif operatie (lei) Ts=f=dxe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f |
| 1. | Inlocuit stalp SC 10001 – retea aeriana | buc. | 5 |  |  |
| 2. | Inlocuit stalp SC 10001 – retea subterana | buc. | 5 |  |  |
| 3. | Inlocuit stalp SC 10002 – retea aeriana | buc. | 5 |  |  |
| 4. | Inlocuit stalp SC 10002 – retea subterana | buc. | 5 |  |  |
| 5. | Inlocuit stalp SC 10005 | buc. | 10 |  |  |
| 6. | Inlocuit stalp SE 4 | buc. | 10 |  |  |
| 7. | Inlocuit stalp SE 10 | buc. | 10 |  |  |
| 8. | Inlocuit stalp SE 11 | buc. | 5 |  |  |
| 9. | Inlocuit stalp metalic stradal h≤8m | buc. | 5 |  |  |
| 10 | Inlocuit stalp metalic stradal h˃8m | buc. | 5 |  |  |
| 11. | Inlocuit stalp metalic ornamental h˂6m | buc. | 5 |  |  |
| 12. | Inlocuit stalp metalic ornamental h=6,1-8m | buc. | 5 |  |  |
| 13. | Inlocuit stalp metalic ornamental h=8,1-10m | buc. | 5 |  |  |
| 14. | Inlocuit stalp beton ornamental | buc. | 5 |  |  |
| 15. | Inlocuit stalp fonta ornamental | buc. | 5 |  |  |
| 16. | Intretinere stalp beton | buc. | 8000 |  |  |
| 17. | Curatare, degresare, vopsire stalpi metalici cu inaltimea mai mica sau egala cu 5m | buc. | 1155 |  |  |
| 18. | Curatare, degresare, vopsire stalpi metalici cu inaltimea mai mare de 5m | buc. | 706 |  |  |
| 19. | Intretinere consola | buc. | 9484 |  |  |
| 20. | Remediere abatere de la verticalitate(indreptare) stalpi cu inaltimea mai mica sau egala cu 5m | buc. | 50 |  |  |
| 21. | Remediere abatere de la verticalitate(indreptare) stalpi cu inaltimea mai mare de 5m | buc. | 100 |  |  |
| 22. | Masuratori luminotehnice | buc. | 12000 |  |  |
| 23. | Verificare prize de pamant | buc. | 6000 |  |  |
| 24. | Refacere prize de pamant | buc. | 50 |  |  |
| 25. | Verificare puncte aprindere | buc. | 50 |  |  |
| 26. | Inlocuire sigurante fuzibile/varistori | buc. | 85 |  |  |
| 27. | Intretinere corpuri iluminat led | buc. | 4170 |  |  |
| 28. | Inlocuire corp iluminat led 4W spot pavaj | buc. | 25 |  |  |
| 29. | Inlocuire corp iluminat led 10W | buc. | 10 |  |  |
| 30. | Inlocuire corp iluminat led 19W | buc. | 2 |  |  |
| 31. | Inlocuire corp iluminat led 20W | buc. | 2 |  |  |
| 32. | Inlocuire corp iluminat led 30W | buc. | 2 |  |  |
| 33. | Inlocuire corp iluminat led 35W | buc. | 2 |  |  |
| 34. | Inlocuire corp iluminat led 38W | buc. | 1 |  |  |
| 35. | Inlocuire corp iluminat led 40W | buc. | 1 |  |  |
| 36. | Inlocuire corp iluminat led 48W | buc. | 1 |  |  |
| 37. | Inlocuire corp iluminat led 53W | buc. | 3 |  |  |
| 38. | Inlocuire corp iluminat led 56W | buc. | 1 |  |  |
| 39. | Inlocuire corp iluminat led 57W | buc. | 2 |  |  |
| 40. | Inlocuire corp iluminat led 60W | buc. | 2 |  |  |
| 41. | Inlocuire corp iluminat led 65W | buc. | 2 |  |  |
| 42. | Inlocuire corp iluminat led 70W | buc. | 1 |  |  |
| 43. | Inlocuire corp iluminat led 75W | buc. | 1 |  |  |
| 44. | Inlocuire corp iluminat led 80W | buc. | 2 |  |  |
| 45. | Inlocuire corp iluminat led 90W | buc. | 2 |  |  |
| 46. | Inlocuire corp iluminat led 120W | buc. | 2 |  |  |
| 47. | Inlocuire bec lampa halogen 23W | buc. | 10 |  |  |
| 48. | Inlocuire bec lampa halogen 36W | buc. | 1 |  |  |
| 49. | Inlocuire bec lampa halogen 100W | buc. | 1 |  |  |
| 50. | Inlocuire bec lampa halogen 125W | buc. | 20 |  |  |
| 51. | Inlocuire bec lampa halogen 250W | buc. | 10 |  |  |
| 52. | Inlocuire bec lampa halogen 400W | buc. | 2 |  |  |
| 53. | Inlocuire corp iluminat halogen 23W | buc. | 1 |  |  |
| 54. | Inlocuire corp iluminat lampa halogen36W | buc. | 1 |  |  |
| 55. | Inlocuire corp iluminat halogen 100W | buc. | 1 |  |  |
| 56. | Inlocuire corp iluminat halogen 125W | buc. | 5 |  |  |
| 57. | Inlocuire corp iluminat halogen 250W | buc. | 3 |  |  |
| 58. | Inlocuire corp iluminat halogen 400W | buc. | 1 |  |  |
| 59. | Intretinere corp iluminat halogen | buc. | 1320 |  |  |
| 60. | Inlocuire bec vapori sodiu 70W | buc. | 1000 |  |  |
| 61. | Inlocuire bec vapori sodiu 100W | buc. | 1000 |  |  |
| 62. | Inlocuire bec vapori sodiu 110W | buc. | 1000 |  |  |
| 63. | Inlocuire bec vapori sodiu 125W | buc. | 150 |  |  |
| 64. | Inlocuire bec vapori sodiu 150W | buc. | 3000 |  |  |
| 65. | Inlocuire bec vapori sodiu 250W | buc. | 150 |  |  |
| 66. | Inlocuire bec iluminat vapori sodiu 400W | buc. | 1 |  |  |
| 67. | Inlocuire bec iluminat vapori sodiu 1000W | buc. | 1 |  |  |
| 68. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 70W | buc. | 10 |  |  |
| 69. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 100W | buc. | 10 |  |  |
| 70. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 110W | buc. | 10 |  |  |
| 71. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 125W | buc. | 5 |  |  |
| 72. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 150W | buc. | 20 |  |  |
| 73. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 250W | buc. | 5 |  |  |
| 74. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 400W | buc. | 1 |  |  |
| 75. | Inlocuire corp iluminat vapori sodiu 1000W | buc. | 1 |  |  |
| 76. | Intretinere corpuri iluminat vapori de sodiu | buc. | 2081 |  |  |
| 77. | Inlocuire bec halog. metalice 150W | buc. | 200 |  |  |
| 78. | Inlocuire bec halog. metalice 250W | buc. | 10 |  |  |
| 79. | Inlocuire bec halog. metalice 400W | buc. | 2 |  |  |
| 80. | Inlocuire corp iluminat halog. metalice 150W | buc. | 5 |  |  |
| 81. | Inlocuire corp iluminat halog. metalice 250W | buc. | 1 |  |  |
| 82. | Inlocuire corp iluminat halog. metalice 400W | buc. | 1 |  |  |
| 83. | Intretinere corpuri iluminat halog. metalice | buc. | 560 |  |  |
| 84. | Inlocuire bec fluorescent 23W | buc. | 25 |  |  |
| 85. | Inlocuire bec fluorescent 36W | buc. | 1 |  |  |
| 86. | Inlocuire bec fluorescent 42W | buc. | 20 |  |  |
| 87. | Inlocuire bec fluorescent 65W | buc. | 5 |  |  |
| 88. | Inlocuire corp iluminat fluorescent 23W | buc. | 5 |  |  |
| 89. | Inlocuire corp iluminat fluorescent 36W | buc. | 1 |  |  |
| 90. | Inlocuire corp iluminat fluorescent 42W | buc. | 3 |  |  |
| 91. | Inlocuire corp iluminat fluorescent 65W | buc. | 1 |  |  |
| 92. | Intretinere corpuri iluminat fluorescente | buc. | 2115 |  |  |
| 93. | Inlocuire bec vapori mercur 125W | buc. | 1 |  |  |
| 94. | Inlocuire bec vapori mercur 250W | buc. | 1 |  |  |
| 95. | Inlocuire corp iluminat vapori mercur 125W | buc. | 1 |  |  |
| 96. | Inlocuire corp iluminat vapori mercur 250W | buc. | 1 |  |  |
| 97. | Intretinere corpuri iluminat vapori de mercur | buc. | 40 |  |  |
| 98. | Inlocuire bec halogenuri cu autoaprindere 160W | buc. | 1 |  |  |
| 99. | Inlocuire corp iluminat halogenuri cu autoaprindere 160W | buc. | 1 |  |  |
| 100. | Intretinere corp iluminat halogenuri cu autoaprindere 160W | buc. | 10 |  |  |
| 101. | Inlocuire cutie jonctiune | buc. | 100 |  |  |
| 102. | Inlocuire capac vizitare stalp | buc. | 150 |  |  |
| 103. | Inlocuire balast/igniter 50- 150 W | buc. | 100 |  |  |
| 104. | Inlocuire balast/igniter 150- 400 W | buc. | 100 |  |  |
| 105. | Inlocuire punct de aprindere monofazic | buc. | 5 |  |  |
| 106. | Inlocuire punct de aprindere trifazic | buc. | 5 |  |  |
| 107. | Detectare defect si inlocuire conductoare 0,4kV LEA | buc. | 10 |  |  |
| 108. | Detectare defect si inlocuire cablu 0,4kw LES – in asfalt | buc. | 10 |  |  |
| 109. | Detectare defect si inlocuire cablu 0,4kw LES – in pavaj | buc. | 10 |  |  |
| 110. | Detectare defect si inlocuire cablu 0,4kw LES – in drum pietruit | buc. | 10 |  |  |
| 111. | Intretinere, montare, demontare siruri luminoase- L=20m | buc. | 2000 |  |  |
| 112. | Intretinere, montare, demontare figurine luminoase montate pe sol | buc. | 2500 |  |  |
| 113. | Intretinere, montare, demontare figurine luminoase montate pe stalpi de iluminat | buc. | 3000 |  |  |
| 114. | Intretinere, montare, demontare perdele luminoase: 3mx1.5m | buc. | 150 |  |  |
| 115. | Modernizare - extindere retele | km. | 25 |  |  |
| 116. | Modernizare retele electrice prin introducere in subteran - in asfalt | km. | 5 |  |  |
| 117. | Modernizare retele electrice prin introducere in subteran - in pavaj | km. | 15 |  |  |
| 118. | Modernizare retele electrice prin introducere in subteran - in drum pietruit | km. | 5 |  |  |
| TOTAL* |  |

Nota:

* cantitatile estimate sunt considerate pentru o perioada contractuala de cinci ani.

1) pentru punctele 1 - 110, pretul in lei (fara TVA)/operatie, include atat cheltuielile cu materiale (inclusiv elemente de prindere (izolatoare, cleme, armături, fundaţii, console, bride, bratari, dulii deteriorate etc.), cat si manopera, utilaje, eventuale sapaturi, transport etc.

2) pentru punctele 111 - 114, pretul in lei (fara TVA) / operatie, include  cheltuielile cu manopera, utilaje, transport etc., mai putin instalatiile electrice luminoase.

3) pentru punctele 115 - 118, pretul in lei (fara TVA) / operatie, include atat proiectarea, obtinerea de avize, certificate de urbanism, autorizatii de construire,  cat si cheltuielile cu materiale: stalpi, cabluri, corpuri de iluminat cu led (inclusiv elemente de prindere (izolatoare, cleme, armături, fundaţii, console, bride, bratari, dulii etc.), cat si manopera, utilaje,  sapaturi, refacerea terenului la starea initiala, transport etc.

4) pentru fiecare din punctele 1 - 118 se va atasa fisa de fundamentare a tarifului.

5) lucrarile de modernizare și extindere a rețelelor electrice existente vor fi executate cu echipamente compatibile cu sistemul de telegestiune si integrate intr-un astfel de sistem

Stalpii cu corpuri de iluminat cu led pe fiecare stalp vor fi amplasati din 35 in 35m.

6) prețurile/tarifele aferente operațiunilor prevăzute în tabelul de mai sus, vor fi ofertate prin raportare la valoarea minimă estimată la data demarării prezentei proceduri, respectiv la suma de 14.958.938,42 lei fără TVA.

II. FACTORI DE EVALUARE TEHNICI

II.1 Numarul de interventii pe care ofertantul le poate realiza în 24 ore

Acest factor se fundamenteaza în functie de personalul si dotarea tehnica pe care le poate pune la dispozitie fiecare ofertant.

- numarul de interventii cel mai mare ofertat -  20 puncte;

- pentru alte oferte, punctajul acordat se va diminua proporțional cu raportul dintre numarul de interventii  ofertat si numarul maxim ofertat, folosind formula:

Ptehnic1= Nr.ofertat/Nr.max. x 20

Atenție!

Din istoricul ultimilor 3 ani de prestare a serviciului de întreținere și mentenanță a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Bistrița și localitățile componente, entitatea contractantă a constatat că numărul de intervenții minim și maxim pe care un ofertant care acționează cu diligența unui bun proprietar le poate realiza într-un interval de 24 de ore, se situează între minim 10 intervenții și maxim 35 de intervenții.

Pe cale de consecință, entitatea contractantă informează potențialii participanți la procedură, că, ofertele care se vor situa sub minimul de 10 intervenții vor fi declarate ca fiind neconforme, iar cele care se vor situa peste maximul de 35 de intervenții nu vor fi punctate suplimentar.

II.2 Termenul de intervenţie de la momentul sesizarii justificate.

- mai puţin de 12 ore 		10 puncte

- între 12 si 24 ore			  6 puncte

- între 24 si 48 ore			  2 puncte

- peste 48 ore		             0 puncte

- termenul de intervenţie cel mai mic  pe intervenţie/punct luminos -  10 puncte;

- pentru alte termene pe intervenţie/punct luminos ofertate, punctajul acordat se va diminua proporţional cu raportul dintre termenul cel mai mic si celelalte termene supuse evaluării, folosind formula:

Ptehnic2 = TM/TO x 10

Ptehnic –   punctajul acordat la criteriul 2

TM –  termenul cel mai mic ofertat

TO  – termenul ofertat

Ptehnic = Ptehnic1+ Ptehnic2

CALCUL PUNCTAJ FINAL

Ptotal  =  Pfinanciar + Ptehnic

Pentru cei doi factori de evaluare solicitati, participantii la procedura vor fundamenta varianta propusa in functie de numarul de personal de specialitate si de dotarea tehnica de care dispune pentru asigurarea iluminatului public in Municipiul Bistriţa,  în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public, a Caietului de sarcini si a ofertei, care ulterior se va regasi in contractul de delegare a gestiunii, nerespectarea acesteia fiind penalizata in consecinta.

CAPITOLUL 12. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

(1) Garanția de bună execuție este în cuantum de 3% din prețul Contractului fără TVA și va fi valabilă pe toată durata de derulare a Contractului.

(2) Garanția de bună execuție se va constitui prin una din următoarele modalități:

a) Virament bancar;

b) Scrisoare de garanție bancară;

c) Poliță de asigurare.

(3) Delegatul are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul semnării Contractului, cu excepția modalității prevăzute la art. 12. (2) lit. a) din prezentul Contract, caz în care Delegatul are obligația de deschide contul la dispoziția Delegatarului în termen de 5 zile de la semnarea Contractului.

(4) Delegatarul se obligă să elibereze garanția de participare în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul la care Delegatul face dovada constituirii garanției de bună execuție

(5) Delegatarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Delegatul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Delegatarul are obligația de a notifica acest lucru Delegatului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

(6) Delegatarul se obligă să restituie Delegatului garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Delegat a obligaţiilor asumate prin Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

CAPITOLUL 13. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI

(1) Încetarea contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, poate înceta la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile Legii nr.230/2006 și a Legii nr.51/2006, prin denunțarea unilaterală din partea entității contractante/delegatar, atunci când interesul public o cere, precum și în cazul rezilierii de către entitatea contractantă/delegatar sau de către operatorul economic/delegat.

(2) Rezilierea contractului de delegare a gestiunii, prin concesionare, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operatorul economic/delegat este prevăzută cu titlu general în cuprinsul art.9 alin. (2) lit. h) din Legea nr.51/2006.

(3) În completare, la alin. (3) al aceluiași articol, sunt prevăzute în mod generic condițiile în care autoritățile administrației publice locale pot rezilia unilateral contractul de delegare a gestiunii, respectiv dacă se ” constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi”.

(4) Prin Legea nr.230/2006 se instituie reguli specifice de gestiune a sistemului de iluminat public. Astfel, potrivit art. 22 alin. (7) din Legea mai sus menționată, contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliează de plin drept în cazul retragerii licenței de operare, precum și în cazul în care se constată încălcări repetate a obligațiilor contractuale timp de 12 luni de la încheierea contractului de delegare a gestiunii (art.36 alin. (2), lit.c)).

(5) Suplimentar, prin Legea nr.230/2006 se acordă dreptul, în temeiul art.10 lit. h), entității de a rezilia contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în cazul nerespectării indicatorilor de performanță a serviciului.

(6) Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 100/2016, în ceea ce privește atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public atrage și aplicarea clauzelor generale de încetare a contractului de delegare, prin concesionare, respectiv dreptul entității contractante de a denunța unilateral contract, în anumite condiții.

(7) Potrivit art. 109  și 110 din Legea nr. 100/2016, este recunoscut Municipiului Bistrița dreptul de a denunța unilateral contractul în următoarele situații:

a) în cazul modificării contractului de concesiune în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în condiţiile prevăzute la art.100-107 fără organizarea unei noi proceduri de atribuire;

b) delegatul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 79 - 81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit delegatului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(8) În temeiul art.22 alin. (7) din Legea nr.230/2006, părțile contractante pot conveni și alte clauze de încetarea a contractului.

CAPITOLUL 14. LISTA ACTELOR NORMATIVE RELEVANTE PENTRU ACTIVITĂȚILE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

- HOTĂRÂRE Nr. 1069 din  5 septembrie 2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020;

- DIRECTIVA 2006/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile        energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului;

- ORDONANŢĂ   Nr. 22 din 20 august 2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

- DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE;

- HOTĂRÂRE   Nr. 1460 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030

- ORDONANŢĂ   Nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

- ORDIN   Nr. 77 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public

- ORDIN   Nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public*)

- ORDIN   Nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public*)

- LEGE   Nr. 230 din  7 iunie 2006 - Legea serviciului de iluminat public;

- LEGE   Nr. 51/2006 din  8 martie 2006    *** Republicată - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- NORMATIVUL I7 – 2011 - normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

- Normativ de încercări si măsurători la echipamente si instalałii electrice - Indicativ: PE 116-94;

- SR CEN/TR 13201-1:2015, Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat;

- SR EN 13201-2:2016, Iluminat public. Partea 2: Cerințe de performanță;

- SR EN 13201-3:2016, Iluminat public. Partea 3: Calculul performanțelor;

- SR EN 13201-4:2016, Iluminat public. Partea 4: Metode de măsurare a performanțelor fotometrice;

- SR EN 13201-5:2016, Iluminat public. Partea 5: Indicatori de performanță energetică;

- CEI EN 60598-1-2005 (CEI 34-21 VII ed.);

- CEI EN 60598-2-1-1997/10 (CEI 34-23 II ed.);

- CEI EN 60598-2-3-2003/10 (CEI 34-33 II ed.);

- CEI EN 55015-2008/04 (CEI 110-2 VI ed.);

- CEI EN 61000-3-2-2007/04 (CEI 110-31 IV ed);

- CEI 61000-3-3/A1-2002/05 (CEI 110-28 IV);

- CEI EN 61000-3-3-1997/06 (CEI 110-28 I ed);

- CEI EN 61547-1996/04 (CEI 34-75);

- CEI EN 61547/A1-2001/08 (CEI 34-75 V1);

- Norma CE 115/95 (SR 13433/99 – Standard RO) pentru sistemele de iluminat

Norme tehnice

- NP 062-2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

- PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune;

- NTE 003-04-00 - Normativ (Constructia Liniilor Aeriene Cu Tensiuni de Peste 1000V);

- PE 132/2003 - Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică;

- 3.2.Lj-FT-47-2010 – Execuția LEA joasă tensiune (BDNE mr.9/05);

- 1.RE. Ip – 49-86 – Îndreptar de proiectare a rețelelor electrice de distribuție publică;

- NTE 007-08-00 -  Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice (inlocuieste PE 107-95);

- 1RE-Ip 30-2004 - Normativ Prize de Pamant;

- HOTĂRÂRE   nr. 300 din  2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- LEGE   nr. 107/1996 - Legea apelor;

- LEGE nr.665/2001 – Legea atmosferei (aprobată OUG nr.243/2000);

- LEGE nr.426/2001 – Regimul deșeurilor (aprobată OUG nr.78/2000, modificată și completată de OUG nr.61/2006 și Legea nr.27/2007);

- LEGE   nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- LEGE   nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

- HOTĂRÂRE   nr. 291 din  7 aprilie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

- HOTĂRÂRE   nr. 235 din  7 martie 2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HOTĂRÂRE   nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- HOTĂRÂRE  nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- LEGE   nr. 350/2001 din  6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- LEGE  nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

- LEGE   nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- HOTĂRÂRE   nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- HOTĂRÂRE   nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

- HOTĂRÂRE   nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

- HOTĂRÂRE   Nr. 1425/2006 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. și 1500 c.c. – NP-I7-2011;

- Ghid pentru instalații electrice cu tensiuni până la 1000 Vc.a. și 1500Vc.c. – GP 052-2000;

- PE 003/79 Nomenclator de verificări, încercări și probe privind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor electrice;

- NTE 009 10 00 Regulament general de manevre in instalaţiile electrice de medie şi inaltă tensiune;

- PE 103/1995 – Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor electroenergetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de scurtcircuit;

- F.T. – 4/82 – Încercări, verificări și măsurători executate la cabluri;

- LEGE nr.318/2003 a energiei electrice;

- HOTĂRÂRE nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri

- ORDIN   nr. 863/2002 din 26 septembrie 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului

- STAS: SR 8591/1997;

- Standard SR CEI 60364-4-442 – Instalații electrice în construcții;

- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Această listă nu este limitativă și servește evidențierii unor acte normative de care se va ține cont în mod obligatoriu.

Fac parte din prezentul Caiet de Sarcini Anexele de la nr.4.1. la nr.4.15.